## Slide 1: 再生可能エネルギー発電の現状とさらなる普及に向けて
とやま市民エネルギー協議会

## Slide 2: 1.再生可能エネルギーによる発電
再生可能エネルギーによる発電の種類とは
太陽光発電
風力発電
バイオマス発電
小水力発電
地熱発電
Notes: 再生可能エネルギーによる発電は、太陽光発電の他にも風力発電、バイオマス発電、小水力発電、地熱発電が実用化されています。
これらの発電方法もそれぞれ一長一短があり、万能ということはないのですが、この中でも太陽光発電は比較的容易に発電施設が設置できて、採算性もかなり向上しているので、最も普及しているといえます。ただし、かなり広い遊休地を必要とするので、ある程度大規模な発電施設を設置しようとすると場所探しに苦労することになります。逆に場所さえ確保してあれば、最も容易に実現できる発電方法となります。
バイオマス発電、地熱発電は、かなり大規模な施設が必要となり、それなりの大規模事業者でないとなかなか参入できないといえます。
風力発電は、太陽光発電の次に有望な発電方法といえますが、まさに風頼みの発電であり、風力が弱いと発電ができないので、不安定な発電方法といえます。
ですから適地を探すのがかなり困難であり、やはり我々が参入するのはリスクが大きいということになります。
小水力発電は、場所としては最も狭い土地で実施できるのですが、用排水路や小河川での発電となると、管理者からの許可がかなり難しいものとなります。
また採算性も必ずしも良好とは言えず、参入するのは躊躇してしまいます。

## Slide 3: 1.再生可能エネルギーによる発電
再生可能エネルギーによる発電量の割合とコスト
日本では再生可能エネルギーによる発電量の割合はまだ小さいのですが、21.7%となっていて、その中で太陽光発電は9.2%と最大となっています
太陽光発電にかかるコストは、かなり下がっていて、むしろ安い部類に入るようになっている。
Notes: 再生可能エネルギーによる発電は、日本では21.7%とまだまだ全発電量に対する割合は小さいといえますが、以前に比べるとかなり増大していると言えます。。
また再生可能エネルギーによる発電は、石炭火力、原子力、一般水力などの大規模発電に比べるとやや高いとは言えますが、石炭火力と同等のコストになっています。
ただし、太陽光発電に関しては、太陽光パネルの性能が上がり発電効率が向上することで、発電コストがかなり小さくなっていて、今後はむしろ最もコストが小さい部類になります。
さらに問題なのは火力発電、原子力発電はほぼ海外からの輸入によりエネルギーを調達しているので輸入が途絶えたらそれまでです。
その点、水力発電、太陽光発電、風力発電は、エネルギーの補給が必要ないという大きなメリットがあります。

## Slide 4: 1.再生可能エネルギーによる発電
日本のエネルギー自給率
わたしたちの暮らしや経済は、石油や石炭、天然ガスなど化石燃料にその多くを頼っています。しかしこれらのエネルギーを消費する際には、どうしてもCO2を発生してしまうことになり、地球温暖化につながります。
また、原子力発電はCO2は発生しないのですが、放射能を扱うので、万一の事故が発生すると、極めて危険です。
さらに世界のエネルギー需要は急速に増えている中で、2022年時点での日本のエネルギー自給率は、14.0%と低く、残り86.0％を海外からの輸入に頼っている日本にとっては、今後とも厳しい状況が続きます。
つまり化石燃料に頼らない再生可能エネルギーによる発電の普及は、日本にとっても重大な問題といえます。
Notes: わたしたちの暮らしや経済は、石油や石炭、天然ガスなど化石燃料にその多くを頼っています。
しかしこれらのエネルギーを消費する際には、どうしてもCO2を発生してしまうことになり、地球温暖化につながります。
また、原子力発電はCO2は発生しないのですが、放射能を扱うので、万一の事故が発生すると、極めて危険です。
さらに世界のエネルギー需要は急速に増えている中で、日本のエネルギー自給率は、14.0%と低く、残り86.0%を海外からの輸入に頼っている日本にとっては、今後とも厳しい状況が続きます。
つまり化石燃料に頼らない再生可能エネルギーによる発電の普及は、日本にとっても重大な問題といえます。

## Slide 5: 1.再生可能エネルギーによる発電
日本のエネルギー自給率はわずか11.3％。これはOECD加盟国中、２番目に低い水準です。2010年時点では、自給率が20.2%もあったのに、この低下は主に東日本大震災に伴う原発事故で原発の運転が停止したことが原因となっています。
それ以降は、エネルギー自給は水力を含む再生可能エネルギーがほとんどという状況です。
OECD諸国の一次エネルギー自給率比較（2020年）
Notes: 日本のエネルギー自給率は２０２０年でわずか11.3％。これはOECD加盟35か国中、２番目に低い水準です。
2010年時点では、自給率が20.2%もあったのに、この低下は主に東日本大震災に伴う原発事故で原発の運転が停止したことが原因となっています。
それ以降は、エネルギー自給は水力を含む再生可能エネルギーがほとんどという状況です。
化石燃料に乏しい日本でのエネルギー自給率が低いのは、ある程度やむをえないところがありますが、同様に資源に乏しい韓国やヨーロッパ諸国よりもかなり低いといえます。

## Slide 6: 1.再生可能エネルギーによる発電
電力についても、発電のためのエネルギー源を海外からの化石燃料に依存しており、東日本大震災以降、その割合は急激に高くなっており、第一次石油ショック時よりも厳しい状況です。
ただし、原子力発電も自給できるエネルギーではありますが、福島第一原発の事故以来稼働している発電所が少ない状況で、再生可能エネルギー発電を拡大するしかない状況です。
日本の一次エネルギー自給率の近年の推移
Notes: 電力についても、発電のためのエネルギー源を海外からの化石燃料に依存しており、東日本大震災以降、その割合は急激に高くなっており、第一次石油ショック時よりも厳しい状況です。
ただし、原子力発電も自給できるエネルギーではありますが、福島第一原発の事故以来稼働している発電所が少ない状況で、再生可能エネルギー発電を拡大するしかない状況です。

## Slide 7: 1.再生可能エネルギーによる発電
太陽光発電の普及についてのレポート
日本は、太陽光発電年間発電量では世界３位ですが、中国には水をあけられています。
米国にも追い抜かれていて、イマイチ伸び悩んでいるという状況でしょう。
もっと太陽光発電を大量に導入するような政策をとるべきでしょう。それはすなわちエネルギー自給率を上げると同時に、太陽光発電のコストを下げることになります。
Notes: 中国はたったの一年で45.0GWも導入しています。中国だけで、2016年の世界の導入量の半分近くを占めているわけですね。 中国は太陽光発電メーカーにとって重要な生産地になっています。しかも、国土も広く、環境対策にも積極的な姿勢を見せています。 アメリカはトランプ大統領になって再生可能エネルギーへの力が弱まるとの見方も出ていますが、2018年は堂々世界3位の導入量になっています。
さらにインドが２位に滑り込んでいて、日本は４位となっています。
続いて、累積導入量の国別ランキングを見てみましょう。1位は昨年に引き続き中国です。 一昔前はヨーロッパが太陽光発電の先進地域と言われていましたが、今は中国や日本といったアジア圏が、太陽光発電の中心地になってきています。 累積では5位のインドですが、前述するように単年では２位と太陽光発電の普及がかなり進んできています。 系統が発達していない地域にとって、分散型電源である太陽光発電は非常に相性が良い電源です。 今後、中国やインドでは、ますます太陽光発電の普及が進むことでしょう。
2018年時点でのランキングで日本は3位になっていますが、今のペースだと累積導入量でインドにも抜かれてしまうことになるかも知れません。 ほんの数年間で、世界の趨勢が大きく変わってきています。

## Slide 8: 1.再生可能エネルギーによる発電
2020年の電源別発電コスト試算結果
電源 | 石炭 火力 | LNG 火力 | 原子力 | 石油 火力 | 陸上 風力 | 洋上 風力 | 太陽光 （事業用） | 太陽光 （住宅） | 小水力 | 中水力 | 地熱 | バイオマス（混焼） | バイオマス（専焼） | ガス コジェネ | 石油 コジェネ
発電コスト （円/kWh） | 12.5 | 10.7 | 11.5 | 26.7 | 19.8 | 30 | 12.9 | 17.7 | 25.3 | 10.9 | 16.7 | 13.2 | 29.8 | 9.3～10.6 | 19.7～24.4
設備利用率 | 70% | 70% | 70% | 30% | 25.40% | 30% | 17.20% | 13.80% | 60% | 60% | 83% | 70% | 87% | 72.30% | 36%
稼働年数 | 40年 | 40年 | 40年 | 40年 | 25年 | 25年 | 25年 | 25年 | 40年 | 40年 | 40年 | 40年 | 40年 | 30年 | 30年
2020年時点の太陽光発電（事業用）の発電コストは12.9円です。石炭火力と同程度になっていて、2014年時点から考えると、約半分となっていて、太陽光パネルなどのコストが小さくなったことで、太陽光発電が大変有効になっていると言えます。これに比べると風力発電は、陸上風力で19.8円、洋上風力で30円とまだ高いようです。
Notes: 2020年時点の太陽光発電（事業用）の発電コストは12.9円です。
石炭火力と同程度になっていて、2014年時点から考えると、約半分となっていて、太陽光パネルなどのコストが小さくなったことで、太陽光発電が大変有効になっていると言えます。
これに比べると風力発電は、陸上風力で19.8円、洋上風力で30円とまだ高いようです。

## Slide 9: 1.再生可能エネルギーによる発電
2030年の電源別発電コスト試算結果
電源 | 石炭 火力 | LNG 火力 | 原子力 | 石油 火力 | 陸上 風力 | 洋上 風力 | 太陽光 （事業用） | 太陽光 （住宅） | 小水力 | 中水力 | 地熱 | バイオマス（混焼） | バイオマス（専焼） | ガス コジェネ | 石油 コジェネ
発電コスト（円/kWh） | 13.6～22.4 | 10.7～14.3 | 11.7～ | 24.9～27.6 | 9.8～17.2 | 25.9 | 8.2～11.8 | 8.7～14.9 | 25.2 | 10.9 | 16.7 | 14.1～22.6 | 29.8 | 9.5～10.8 | 21.5～25.6
設備利用率 | 70% | 70% | 70% | 30% | 25.40% | 33.20% | 17.20% | 13.80% | 60% | 60% | 83% | 70% | 87% | 72.30% | 36%
稼働年数 | 40年 | 40年 | 40年 | 40年 | 25年 | 25年 | 25年 | 25年 | 40年 | 40年 | 40年 | 40年 | 40年 | 30年 | 30年
2030年時点の太陽光発電の発電コストは8.2円～11.8円となります。これは発電コストとしては最も安い部類になります。一方、化石燃料は社会情勢から高騰することもあり、最悪の場合輸入できなくなることも考えられます。
一方、最近注目されている洋上風力は2030年時点でもまだコストが高く、大規模な洋上風力発電所を建設するのは大資本が必要となり、技術的にも日本近海の気象条件の厳しさなどまだまだ課題を抱えていると思います。
Notes: 2030年時点の太陽光発電の発電コストは8.2円～11.8円となります。これは発電コストとしては最も安い部類になります。
一方、化石燃料は社会情勢から高騰することもあり、最悪の場合輸入できなくなることも考えられます。
一方、最近注目されている洋上風力は2030年時点でもまだコストが高く、大規模な洋上風力発電所を建設するのは大資本が必要となり、技術的にも日本近海の気象条件の厳しさなどまだまだ課題を抱えていると思います。

## Slide 10: 1.再生可能エネルギーによる発電
洋上風力発電の開発が進んでいます。
日本では、ヨーロッパと違い毎年台風の通り道になっているので洋上風力発電の難易度は格段に高いなどとして導入が難しいと考えられていました。しかし、2020年12月25日の経済産業省の審議会において、2040年に最大4500万キロワット、原発45基分の発電能力を目指す方針を打ち出しました。鍵は、官民が本気で洋上風力発電所に取り組んで競争力を高め、設置コストを削減することであり、従来のような小規模な取り組みでは単価が下がらないので、ヨーロッパのように大規模で展開することが望ましいとして、洋上風力発電に対する投資を促進する必要があるとされました。
2010年3月に稼働した沿岸部における着床式のウインド・パワーかみす第1洋上風力発電所が日本初の洋上風力発電です。
ウインド・パワーかみす第1洋上風力発電所
日本では、2012年6月から100kw級試験機を用いた初の浮体式実証試験が長崎県五島市の椛島沖で実施されました。
2021年12月現在、日本の洋上風力発電の導入量は各種実証事業を含め26基51.6MWでこのうち3基7.4MWが離岸距離2㎞以上の沖合型です。
Notes: 日本では、ヨーロッパと違い毎年台風の通り道になっているので洋上風力発電の難易度は格段に高いなどとして導入が難しいと考えられていました。しかし、2020年12月25日の経済産業省の審議会において、2040年に最大4500万キロワット、原発45基分の発電能力を目指す方針を打ち出しました。鍵は、官民が本気で洋上風力発電所に取り組んで競争力を高め、設置コストを削減することであり、従来のような小規模な取り組みでは単価が下がらないので、ヨーロッパのように大規模で展開することが望ましいとして、洋上風力発電に対する投資を促進する必要があるとされました。
2010年3月に稼働した沿岸部における着床式のウインド・パワーかみす第1洋上風力発電所が日本初の洋上風力発電です。
日本では、2012年6月から100kw級試験機を用いた初の浮体式実証試験が長崎県五島市の椛島沖で実施されました。
2021年12月現在、日本の洋上風力発電の導入量は各種実証事業を含め26基51.6MWでこのうち3基7.4MWが離岸距離2㎞以上の沖合型です。

## Slide 11: 1.再生可能エネルギーによる発電
洋上風力発電の開発が進んでいます。
一般海域における国内洋上風力の入札では、第1回の入札までFITが適用され、環境価値は持たないものの落札価格で売電できた。第2回の入札からFIPになるため、電力市場への卸売のほか、特定の小売電気事業者や需要家に環境価値と電気をセットで販売することも可能になるなど、相対で売電単価を決めるコーポレートPPA（電力購入契約）の要素が入ってくる。
今回、3海域で3円/kWhの「ゼロプレミアム水準」での落札となったのは、オフサイト型PPAスキームで環境価値も含めて売電することで事業性を確保できるめどを付けられたからと推察できる。
Notes: 一般海域における国内洋上風力の入札では、第1回の入札までFITが適用され、環境価値は持たないものの落札価格で売電できた。第2回の入札からFIPになるため、電力市場への卸売のほか、特定の小売電気事業者や需要家に環境価値と電気をセットで販売することも可能になるなど、相対で売電単価を決めるコーポレートPPA（電力購入契約）の要素が入ってくる。
今回、3海域で3円/kWhの「ゼロプレミアム水準」での落札となったのは、オフサイト型PPAスキームで環境価値も含めて売電することで事業性を確保できるめどを付けられたからと推察できる。

## Slide 12: 1.再生可能エネルギーによる発電
洋上風力発電の開発が進んでいます。
今回事前に設定された上限価格と現在の洋上風力のLCOE（均等化発電コスト）の水準から考えると、参加者の札入れでは14～15円/kWh前後での攻防になると見られていたが、太陽光発電のPPA市場で20円/kWh近い長期契約も出てきたことから、洋上風力でもPPAスキームで事業性を確保できる環境になってきたことを物語る。
加えて、前回の入札で落札した三菱商事などのコンソーシアムが単機容量12.6MW機の風車を採用したのに対し、今回の落札案件では、15MW機と18MW機というさらに大出力の風車を採用し設置基数を減らせたことも、LCOE低下に寄与したと思われる。
すでに洋上風力のコストが下がっている海外でのFIP入札では、PPAで事業計画を構築しておき、FIP入札ではゼロ価格の札を入れ、FIPを利用しない（FIPによるプレミアムを受け取らない）ような落札事例もあった。そこで、今回の公募指針では、こうしたケースも想定し、「ゼロプレミアム水準」を3円/kWhとした。4海域のうち、3海域でそれが適用されたことは、国内洋上風力のコストも大幅に低下してきた一方、電力料金の高騰を経験し、再エネのコスト競争力が高まっていることを示している。
「長崎県西海市江島沖」が22.18円/kWhでの落札となったのは、同海域だけは海底地盤の構造上、コストの上がるジャケット式基礎になることがわかっていたため、建設コストを下げにくく、20円/kWh以下のPPAスキームの可能なLCOE水準に達しなかったとも考えられる。
Notes: 今回事前に設定された上限価格と現在の洋上風力のLCOE（均等化発電コスト）の水準から考えると、参加者の札入れでは14～15円/kWh前後での攻防になると見られていたが、太陽光発電のPPA市場で20円/kWh近い長期契約も出てきたことから、洋上風力でもPPAスキームで事業性を確保できる環境になってきたことを物語る。
加えて、前回の入札で落札した三菱商事などのコンソーシアムが単機容量12.6MW機の風車を採用したのに対し、今回の落札案件では、15MW機と18MW機というさらに大出力の風車を採用し設置基数を減らせたことも、LCOE低下に寄与したと思われる。
すでに洋上風力のコストが下がっている海外でのFIP入札では、PPAで事業計画を構築しておき、FIP入札ではゼロ価格の札を入れ、FIPを利用しない（FIPによるプレミアムを受け取らない）ような落札事例もあった。そこで、今回の公募指針では、こうしたケースも想定し、「ゼロプレミアム水準」を3円/kWhとした。4海域のうち、3海域でそれが適用されたことは、国内洋上風力のコストも大幅に低下してきた一方、電力料金の高騰を経験し、再エネのコスト競争力が高まっていることを示している。
「長崎県西海市江島沖」が22.18円/kWhでの落札となったのは、同海域だけは海底地盤の構造上、コストの上がるジャケット式基礎になることがわかっていたため、建設コストを下げにくく、20円/kWh以下のPPAスキームの可能なLCOE水準に達しなかったとも考えられる。

## Slide 13: 1.再生可能エネルギーによる発電
入善洋上風力発電所
入善洋上風力発電所（にゅうぜんようじょうふうりょくはつでんしょ）は、富山県下新川郡入善町横山沖にあるウェンティ・ジャパンにより建設された海上風力発電所です。
日本初の民間資金による一般海域洋上風力発電事業として整備されています。
事業はウェンティ・ジャパンとJFEエンジニアリング（東京）、北陸電力でつくる入善マリンウィンド合同会社が手掛けて、建設工事は清水建設が担当しました。
入善町沖の水深10 - 12mの沿岸から676m地点に2基、938m地点に1基設置された。 高さ152m、羽根の直径133m、出力3,000kw級の風車3基。総事業費は約60億円。
Notes: 入善洋上風力発電所（にゅうぜんようじょうふうりょくはつでんしょ）は、富山県下新川郡入善町横山沖にあるウェンティ・ジャパンにより建設された海上風力発電所です。
日本初の民間資金による一般海域洋上風力発電事業として整備されています。
事業はウェンティ・ジャパンとJFEエンジニアリング（東京）、北陸電力でつくる入善マリンウィンド合同会社が手掛けて、建設工事は清水建設が担当しました。
入善町沖の水深10 - 12mの沿岸から676m地点に2基、938m地点に1基設置された。 高さ152m、羽根の直径133m、出力3,000kw級の風車3基。総事業費は約60億円。

## Slide 14: 1.再生可能エネルギーによる発電
日本の地熱発電の概要
日本の地熱発電所は、火山や地熱地域の分布から東北と九州に集中しています。
全国の地熱発電所の発電設備容量を合計すると約54万kW、発電電力量2,472GWh(2019年度)となっており、日本の電力需要の約0.2%を賄っています。 国内最大の発電所は大分県の八丁原発電所で、11万kW。国内で初めて商用運転を開始してから50年以上の歴史を誇る岩手県の松川地熱発電所などがあります。
八丁原発電所(出力11万kW）
Notes: 入善洋上風力発電所（にゅうぜんようじょうふうりょくはつでんしょ）は、富山県下新川郡入善町横山沖にあるウェンティ・ジャパンにより建設された海上風力発電所です。
日本初の民間資金による一般海域洋上風力発電事業として整備されています。
事業はウェンティ・ジャパンとJFEエンジニアリング（東京）、北陸電力でつくる入善マリンウィンド合同会社が手掛けて、建設工事は清水建設が担当しました。
入善町沖の水深10 - 12mの沿岸から676m地点に2基、938m地点に1基設置された。 高さ152m、羽根の直径133m、出力3,000kw級の風車3基。総事業費は約60億円。

## Slide 15: 1.再生可能エネルギーによる発電
日本の地熱発電所一覧（１）
発電所名 | 所在地 |  | 発電 | 蒸気・熱水供給 | 蒸気・熱水供給 | 設備容量（kW） | 発電方式 | 運転開始日 | FIT
森発電所 | 北海道 | 森町 | 北海道電力（株） |  |  | 25,000 | DF | 1982.11.26 | 
松川地熱発電所 | 岩手県 | 八幡平市 | 東北自然エネルギー（株） |  |  | 23,500 | DS | 1966.10.8 | 
松尾八幡平地熱発電所 |  |  | 岩手地熱（株） |  |  | 7,499 | SF | 2019.1.29 | ◯
葛根田地熱発電所 |  | 雫石町 | 東北電力（株） | 東北自然エネルギー（株） |  | 30,000 | SF | 1996.3.1 | 
大沼地熱発電所 | 秋田県 | 鹿角市 | 三菱マテリアル（株） |  |  | 10,000 | SF | 1974.6.17 | 
澄川地熱発電所 |  |  | 東北電力（株） | 三菱マテリアル（株） |  | 50,000 | SF | 1995.3.2 | 
上の岱地熱発電所 |  | 湯沢市 | 東北電力（株） | 東北自然エネルギー（株） |  | 28,800 | SF | 1994.3.4 | 
山葵沢地熱発電所 |  |  | 湯沢地熱（株） |  |  | 46,199 | DF | 2019.5.20 | ◯
鬼首地熱発電所 | 宮城県 | 大崎市 | 電源開発（株） |  |  | 14,900 | SF | 2023.4.2 | ◯
柳津西山地熱発電所 | 福島県 | 柳津町 | 東北電力（株） | 奥会津地熱（株） |  | 30,000 | SF | 1995.5.25 | 
奥飛騨温泉郷中尾地熱発電所 | 岐阜県 | 高山市 | 中尾地熱発電（株） |  |  | 1,998 | DF | 2022.12.1 | ◯
わいた地熱発電所 | 熊本県 | 小国町 | （同）わいた会 |  |  | 1,995 | SF | 2015.6.16 | ◯
南阿蘇湯の谷地熱発電所 |  | 南阿蘇村 | （株）南阿蘇湯の谷地熱 |  |  | 2,168 | SF | 2023.3.3 | ◯
出典：一般社団法人 火力原子力発電技術協会「地熱発電の現状と動向2020年」を基に作成・加筆 発電方式：DS:ドライスチーム SF：シングルフラッシュ DF：ダブルフラッシュ B：バイナリー 設備容量1,000kW以上の地熱発電所を掲載
Notes: 日本の地熱発電所は、火山や地熱地域の分布から東北と九州に集中しています。
全国の地熱発電所の発電設備容量を合計すると約54万kW、発電電力量2,472GWh(2019年度)となっており、日本の電力需要の約0.2%を賄っています。国内最大の発電所は大分県の八丁原発電所で、11万kW。国内で初めて商用運転を開始してから50年以上の歴史を誇る岩手県の松川地熱発電所などがあります。

## Slide 16: 1.再生可能エネルギーによる発電
日本の地熱発電所一覧（２）
発電所名 | 所在地 |  | 発電 | 蒸気・熱水供給 | 蒸気・熱水供給 | 設備容量（kW） | 発電方式 | 運転開始日 | FIT制度の活用
杉乃井地熱発電所 | 大分県 | 別府市 | （株）杉乃井ホテル |  |  | 1,900 | SF | 2006.4.1 | 
滝上発電所 |  | 九重町 | 九州電力（株） | 出光大分地熱（株） |  | 27,500 | SF | 1996.11.1 | 
滝上バイナリー発電所 |  |  | 出光大分地熱（株） |  |  | 5,050 | B | 2017.3.1 | ◯
大岳発電所 |  |  | 九州電力（株） |  |  | 13,700 | DF | 2020.10.5 | 
八丁原発電所 |  |  | 九州電力（株） |  |  | 55,000 | DF | 1977.6.24 | 
 |  |  |  |  |  | 55,000 | DF | 1990.6.22 | 
 |  |  |  |  |  | 2,000 | B | 2006.4.1 | 
菅原バイナリー発電所 |  |  | 九電みらいエナジー（株） | 九重町 | 九重町 | 5,000 | B | 2015.6.29 | ◯
大霧発電所 | 鹿児島県 | 霧島市 | 九州電力（株） | 日鉄鉱業（株） | 日鉄鉱業（株） | 30,000 | SF | 1996.3.1 | 
山川発電所 |  | 指宿市 | 九州電力（株） |  |  | 30,000 | SF | 1995.3.1 | 
山川バイナリー発電所 |  |  | 九電みらいエナジー（株） | 九州電力（株） | 九州電力（株） | 4,990 | B | 2018.2.23 | ◯
メディポリス指宿発電所 |  |  | （株）メディポリスエナジー |  |  | 1,580 | B | 2015.2.18 | ◯
中尾地熱発電所(出力11万kW）
「奥飛騨温泉郷 中尾地熱発電所」は、焼岳を熱源とする新穂高温泉・中尾地区の豊富な地熱資源を利用した地熱発電所で、中部地区初となる「フラッシュ発電方式(蒸気発電方式)」を採用しており、地下から噴出する地熱流体を蒸気と熱水に分離し、蒸気は地熱発電に、熱水は温泉の集中管理を行う有限会社中尾温泉に全量供給するシステムを構築しました。当社と東芝エネルギーシステムズ株式会社が共同で出資する「中尾地熱発電株式会社」において、2022年12月1日より営業運転を開始しております。
Notes: 「奥飛騨温泉郷 中尾地熱発電所」は、焼岳を熱源とする新穂高温泉・中尾地区の豊富な地熱資源を利用した地熱発電所で、中部地区初となる「フラッシュ発電方式(蒸気発電方式)」を採用しており、地下から噴出する地熱流体を蒸気と熱水に分離し、蒸気は地熱発電に、熱水は温泉の集中管理を行う有限会社中尾温泉に全量供給するシステムを構築しました。
当社と東芝エネルギーシステムズ株式会社が共同で出資する「中尾地熱発電株式会社」において、2022年12月1日より営業運転を開始しております。

## Slide 17: 1.再生可能エネルギーによる発電
日本の地熱発電の技術方式
ドライスチーム
蒸気発電を行う場合、蒸気井から得られた蒸気がほとんど熱水を含まなければ、簡単な湿分除去を行うだけで蒸気タービンに送って発電を行う。このような発電方式をドライスチーム(dry steam)式と呼ぶ。日本での実施例に松川地熱発電所、八丈島発電所などがある。
シングルフラッシュサイクル
得られた蒸気に多くの熱水が含まれている場合、蒸気タービンに送る前に汽水分離器で蒸気だけを取り分ける必要がある。これをシングルフラッシュサイクルという。日本の地熱発電所では主流の方式である。
ダブルフラッシュサイクル
蒸気を分離した後の熱水を減圧すれば、更に蒸気が得られる。この蒸気をタービンに投入すれば、設備は複雑となるが、15～25%前後の出力の向上及び地熱エネルギーの有効利用が可能となる。
これをダブルフラッシュサイクルという。日本では八丁原発電所、中尾地熱発電所及び森発電所で採用されている。
Notes: ドライスチーム
蒸気発電を行う場合、蒸気井から得られた蒸気がほとんど熱水を含まなければ、簡単な湿分除去を行うだけで蒸気タービンに送って発電を行う。このような発電方式をドライスチーム(dry steam)式と呼ぶ。日本での実施例に松川地熱発電所、八丈島発電所などがある。
シングルフラッシュサイクル
得られた蒸気に多くの熱水が含まれている場合、蒸気タービンに送る前に汽水分離器で蒸気だけを取り分ける必要がある。これをシングルフラッシュサイクルという。日本の地熱発電所では主流の方式である。
ダブルフラッシュサイクル
蒸気を分離した後の熱水を減圧すれば、更に蒸気が得られる。この蒸気をタービンに投入すれば、設備は複雑となるが、15～25%前後の出力の向上及び地熱エネルギーの有効利用が可能となる。
これをダブルフラッシュサイクルという。日本では八丁原発電所、中尾地熱発電所及び森発電所で採用されている。

## Slide 18: 1.再生可能エネルギーによる発電
日本の地熱発電の技術方式
バイナリーサイクル
地下の温度や圧力が低いため地熱発電を行うことが不可能であり、熱水しか得られない場合でも、アンモニア、ペンタン、フロンなど水よりも低沸点の熱媒体を、熱温水で沸騰させタービンを回して発電させることが可能な場合がある。これをバイナリー発電（binary cycle）という。
温泉発電（温泉水温度差発電）
直接入浴に利用するには高温すぎる温泉、例えば70～120℃の源泉を50℃程度の温度に下げる際、余剰の熱エネルギーを利用して発電する方式である。熱交換には専らバイナリーサイクル式が採用される。発電能力は小さいが、占有面積が比較的小規模ですみ、熱水の熱交換を利用するだけなので、既存の温泉の源泉の湯温調節設備（温泉発電）として設置した場合、源泉の枯渇問題や、有毒物による汚染問題、熱汚染問題とは無関係に発電可能な方式である。 新規に井戸を掘るなどの工事は不要であり確実性が高く、地熱発電ができない温泉地でも適応可能といった利点がある。日本ではイスラエルのオーマット社が開発したペンタンを利用するバイナリーサイクル発電設備が八丁原発電所で採用されている。発電設備1基あたりの能力は2MWで、設置スペースは幅16メートル、奥行き24メートルとコンビニエンスストア程度の敷地内に発電設備が設置されている。『朝日新聞』の報道によれば、日本国内にはバイナリー発電に適した地域が多く、全国に普及すれば原子力発電所8基に相当する電力を恒久的に賄うことが可能であるとの経済産業省の見解がある。
Notes: バイナリーサイクル
地下の温度や圧力が低いため地熱発電を行うことが不可能であり、熱水しか得られない場合でも、アンモニア、ペンタン、フロンなど水よりも低沸点の熱媒体[注 1]を、熱温水で沸騰させタービンを回して発電させることが可能な場合がある。これをバイナリー発電（binary cycle）という。
温泉発電（温泉水温度差発電）
直接入浴に利用するには高温すぎる温泉、例えば70～120℃の源泉を50℃程度の温度に下げる際、余剰の熱エネルギーを利用して発電する方式である。熱交換には専らバイナリーサイクル式が採用される。
発電能力は小さいが、占有面積が比較的小規模ですみ、熱水の熱交換を利用するだけなので、既存の温泉の源泉の湯温調節設備（温泉発電）として設置した場合、源泉の枯渇問題や、有毒物による汚染問題、熱汚染問題とは無関係に発電可能な方式である。 新規に井戸を掘るなどの工事は不要であり確実性が高く、地熱発電ができない温泉地でも適応可能といった利点がある。
日本ではイスラエルのオーマット社製が開発したペンタンを利用する発電設備が八丁原発電所で採用されている。発電設備1基あたりの能力は2MWで、設置スペースは幅16メートル、奥行き24メートルとコンビニエンスストア程度の敷地内に発電設備が設置されている。『朝日新聞』の報道によれば、日本国内にはバイナリー発電に適した地域が多く、全国に普及すれば原子力発電所8基に相当する電力を恒久的に賄うことが可能であるとの経済産業省の見解がある。

## Slide 19: ２.固定価格買取制度（ＦＩＴ法）
ＦＩＴ制度の概要
平成29年4月1日より改正ＦＩＴ法が施行されます。これにより平成29年3月31日までに認定を受け、接続契約を締結したみなし認定事業者は、既に売電している方も含めてすべて新制度へ移行するため事業計画を提出する必要があります。
これは従来のFIT法が設備認定だったのに対して、新FIT法が事業認定という形式に変更されたことに伴うものです。
「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」は、再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定価格で買い取ることを国が約束する制度です。 電力会社が買い取る費用を電気をご利用の皆様から賦課金という形で集め、今はまだコストの高い再生可能エネルギーの導入を支えていきます。 この制度により、発電設備の高い建設コストも回収の見通しが立ちやすくなり、より普及が進みます。
Notes: 「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」は、再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定価格で買い取ることを国が約束する制度です。
電力会社が買い取る費用を電気をご利用の皆様から賦課金という形で集め、今はまだコストの高い再生可能エネルギーの導入を支えていきます。
この制度により、発電設備の高い建設コストも回収の見通しが立ちやすくなり、より普及が進みます。
平成29年4月1日より改正ＦＩＴ法が施行されます。これにより平成29年3月31日までに認定を受け、接続契約を締結したみなし認定事業者は、既に売電している方も含めてすべて新制度へ移行するため事業計画を提出する必要があります。
これは従来のFIT法が設備認定だったのに対して、新FIT法が事業認定という形式に変更されたことに伴うものです。

## Slide 20: ２.固定価格買取制度（ＦＩＴ法）
固定価格買取制度のイメージ
固定価格買取制度は、あらかじめ決められた売電単価により、発電事業者が電力会社に電力を売電し、電力会社は、再生可能エネルギー賦課金を加算した電気料を消費者から徴収して、売電収入に充てています。
2024年度は、これが3.49円／kWhとなっています。
Notes: 固定価格買取制度は、あらかじめ決められた売電単価により、発電事業者が電力会社に電力を売電し、電力会社は、再生可能エネルギー賦課金を加算した電気料を消費者から徴収して、売電収入に充てています。
2024年度は、これが3.49円／kWhとなっています。

## Slide 21: ２.固定価格買取制度（ＦＩＴ法）
2023年度からの買取価格（１） 太陽光発電
出力 | 入札制度 適用区分 | 50kW以上 250KW未満 （地上設置・ 入札対象外） | 10kw以上 50kw未満 | 50kW以上 (屋根設置) | 10kw以上 50kw未満 (屋根設置) | 10kw未満
2023年度 4月～9月 | 入札制度 | 9.5円 | 10円 | 9.5円 | 10円 | 16円
2023年度 10月～3月 |  |  |  | 12円 | 12円 | 
2024年度 |  | 9.2円 |  |  |  | 
2025年度 |  | 8.9円 |  | 11.5円 | 11.5円 | 15円
調達期間 | 20年間 |  |  |  |  | 10年間
250kw以上、地上設置は入札となっていて、2024年度第23回入札は8.98円となっています。50kw以上屋根設置の買取価格は12円で、屋根設置の方が有利です。
住宅用10kw未満の場合、2025年度買取価格が15円程度になります。
Notes: 250kw以上、地上設置は入札となっていて、2024年度第23回入札は8.98円となっています。50kw以上屋根設置の買取価格は12円で、屋根設置の方が有利です。
住宅用10kw未満の場合、2025年度買取価格が15円程度になります。

## Slide 22: ２.固定価格買取制度（ＦＩＴ法）
2023年度からの買取価格（2） 水力発電
出力 | 5,000kW以上 30,000kW未満 | 1,000kW以上 5,000kW未満 | 200kW以上 1,000kW未満 | 200kW未満
2023年度 | 16円 | 27円 | 29円 | 34円
2024年度 |  |  |  | 
2025年度 |  | 23円 |  | 
2026年度 | - | - |  | 
調達期間 | 20年間 |  |  | 
小水力発電（200KW未満）は、買取価格が34円とまだまだ高いので、コストが低くなれば十分採算性があると思われますが、場所を選ぶので敷居は高いと思われます。
農村部にある用排水路などは、発電に適した場所もあると考えられますが、土地改良区の許可が必要ですので、やはりハードルが高いということになります。
水力発電は、24時間稼働できるというメリットがありますが、その反面、渇水時には発電ができなくなるリスクもあります。
Notes: 小水力発電（200KW未満）は、買取価格が34円とまだまだ高いので、コストが低くなれば十分採算性があると思われますが、場所を選ぶので、敷居は高いと思われます。
農村部にある用排水路などは、発電に適した場所もあると考えられますが、土地改良区の許可が必要ですので、やはりハードルが高いということになります。
水力発電は、24時間稼働できるというメリットがありますが、その反面、渇水時には発電ができなくなるリスクもあります。

## Slide 23: ２.固定価格買取制度（ＦＩＴ法）
2023年度からの買取価格（3） 風力発電
出力 | 陸上風力 (50kW以上） | 陸上風力 (50kW未満） | 陸上風力 (リプレース） | 着床式 洋上風力 | 浮体式 洋上風力
2023年度 | 入札 | 15円 | 13円 | 入札（24円） | 36円
2024年度 | 入札 | 14円 | 12円 | 入札 | 
2025年度 | 入札 | 13円 | - | 入札 | 
2026年度 | 入札 | 12円 | - | - | 
調達期間 | 20年間 |  |  |  | 
陸上風力は、買取単価が低く、採算性が見込めなくなっていますが、洋上風力はまだ単価か高く、大規模開発により採算性が見込めるので、最近では注目されています。ヨーロッパでは大規模な洋上風力発電が開発されていますが、日本近海は気象条件が厳しいので、難易度が高いのも事実です。
Notes: 陸上風力は、買取単価が低く、採算性が見込めなくなっていますが、洋上風力はまだ単価か高く、大規模開発により採算性が見込めるので、最近では注目されています。ヨーロッパでは大規模な洋上風力発電が開発されていますが、日本近海は気象条件が厳しいので、難易度が高いのも事実です。

## Slide 24: ２.固定価格買取制度（ＦＩＴ法）
2023年度からの買取価格（4） バイオマス発電
バイオマス発電は、区分が一部変更になり、入札制度が導入されるようになりました。
価格から言っても、メタン発酵ガス、間伐材は有利ですが、それ以外のバイオマス発電は単価が低く、採算性に懸念があります。現実的な選択は間伐材ということになりますが、間伐材を継続して供給できるのかが課題となります。
出力 | メタン 発酵ガス | 間伐材等由来の 木質バイオマス |  | 一般木質バイオマス・農産物の収穫に伴って生じるバイオマス固体燃料 |  | 農産物の収穫に伴って生じるバイオマス液体燃料 | 建設資材廃棄物 | 一般廃棄物その他バイオマス
 |  | 2MW以上 | 2MkW未満 | 10MkW以上 | 10MkW未満 |  |  | 
2023年度 | 35円 | 32円 | 40円 | 入札 | 24円 | 入札 | 13円 | 17円
2024年度 |  |  |  |  |  |  |  | 
2025年度 |  |  |  |  |  |  |  | 
調達期間 | 20年間 |  |  |  |  |  |  | 
Notes: バイオマス発電は、区分が一部変更になり、入札制度が導入されるようになりました。
価格から言っても、メタン発酵ガス、間伐材は有利ですが、それ以外のバイオマス発電は単価が低く、採算性に懸念があります。現実的な選択は間伐材ということになりますが、間伐材を継続して供給できるのかが課題となります。

## Slide 25: 3. FIP制度とは
FIP制度の概要
FIP制度とは「フィードインプレミアム（Feed-in Premium）」の略称で、再エネの導入が進む欧州などでは、すでに取り入れられている制度です。
この制度では、FIT制度のように固定価格で買い取るのではなく、再エネ発電事業者が卸市場などで売電したとき、その売電価格に対して一定のプレミアム（補助額）を上乗せすることで再エネ導入を促進します。
Notes: FIP制度とは「フィードインプレミアム（Feed-in Premium）」の略称で、再エネの導入が進む欧州などでは、すでに取り入れられている制度です。
この制度では、FIT制度のように固定価格で買い取るのではなく、再エネ発電事業者が卸市場などで売電したとき、その売電価格に対して一定のプレミアム（補助額）を上乗せすることで再エネ導入を促進します。

## Slide 26: 3. FIP制度とは
売電価格に「プレミアム」を上乗せするFIP制度
FIP制度のしくみを説明しましょう。現行のFIT制度では、電力会社が再エネ電気を買い取る際の1kWhあたりの単価（調達価格）がさだめられていますが、これと同じように、FIP制度でも、「基準価格（FIP価格）」がさだめられます。この「基準価格」は、再エネ電気が効率的に供給される場合に必要な費用の見込み額をベースに、さまざまな事情を考慮して、あらかじめ設定されるものです。FIP制度の開始当初は、この基準価格をFIT制度の調達価格と同じ水準にすることとなっています。あわせて、「参照価格」もさだめられます。「参照価格」とは、市場取引などによって発電事業者が期待できる収入分のことで、その内訳については後でくわしく説明します。参照価格は市場価格に連動し、1カ月単位で見直されます。
この「基準価格」と「参照価格」の差を、「プレミアム」として再エネ発電事業者がもらうのです。つまり、再エネ発電事業者は、電気を売った価格にプレミアムが上乗せされた合計分を、収入として受け取ることになります。なお、プレミアムは、参照価格の変動などによって変わってくるため、同じように1カ月ごとに更新されます。
Notes: FIP制度のしくみを説明しましょう。現行のFIT制度では、電力会社が再エネ電気を買い取る際の1kWhあたりの単価（調達価格）がさだめられていますが、これと同じように、FIP制度でも、「基準価格（FIP価格）」がさだめられます。この「基準価格」は、再エネ電気が効率的に供給される場合に必要な費用の見込み額をベースに、さまざまな事情を考慮して、あらかじめ設定されるものです。FIP制度の開始当初は、この基準価格をFIT制度の調達価格と同じ水準にすることとなっています。
あわせて、「参照価格」もさだめられます。「参照価格」とは、市場取引などによって発電事業者が期待できる収入分のことで、その内訳については後でくわしく説明します。参照価格は市場価格に連動し、1カ月単位で見直されます。
この「基準価格」と「参照価格」の差を、「プレミアム」として再エネ発電事業者がもらうのです。つまり、再エネ発電事業者は、電気を売った価格にプレミアムが上乗せされた合計分を、収入として受け取ることになります。なお、プレミアムは、参照価格の変動などによって変わってくるため、同じように1カ月ごとに更新されます。

## Slide 27: 3. FIP制度とは
市場と連動する「参照価格」はどうやって決まる？
では、「参照価格」の内訳はどのようになっているのでしょうか。参照価格は、次のようにして決まります。
①「卸電力市場」の価格に連動して算定された価格＋②「非化石価値取引市場」の価格に連動して算定された価格－③バランシングコスト＝参照価格（市場取引などの期待収入）
電力の取引がおこなわれる市場としては、「卸電力市場」のほか、「非化石価値取引市場」もあります。
「非化石価値」とは、石油や石炭などの化石燃料を使っていない「非化石電源」で発電された電気が持つ、「環境価値」の一種です。再エネ電気にも、この「非化石価値」があります。
このため、再エネ電気の市場取引での収入は、①卸電力市場で電気を売って得た収益＋②非化石価値取引市場での収益となります。
Notes: では、「参照価格」の内訳はどのようになっているのでしょうか。参照価格は、次のようにして決まります。
①「卸電力市場」の価格に連動して算定された価格＋②「非化石価値取引市場」の価格に連動して算定された価格－③バランシングコスト＝参照価格（市場取引などの期待収入）
電力の取引がおこなわれる市場としては、「卸電力市場」のほか、「非化石価値取引市場」もあります。「非化石価値」とは、石油や石炭などの化石燃料を使っていない「非化石電源」で発電された電気が持つ、「環境価値」の一種です。再エネ電気にも、この「非化石価値」があります。このため、再エネ電気の市場取引での収入は、①卸電力市場で電気を売って得た収益＋②非化石価値取引市場での収益となります。

## Slide 28: 3. FIP制度とは
市場と連動する「参照価格」はどうやって決まる？
また、FIP制度では、再エネ発電事業者は発電する再エネ電気の見込みである「計画値」をつくり、実際の「実績値」と一致させることが求められます。これを「バランシング」といいます。バランシングにあたり、計画値と実績値の差（インバランス）が出た場合には、再エネ発電事業者は、その差を埋めるための費用をはらわなければなりません。これは、FIT制度では、再エネ発電事業者には免除されていたことです。
Notes: また、FIP制度では、再エネ発電事業者は発電する再エネ電気の見込みである「計画値」をつくり、実際の「実績値」と一致させることが求められます。これを「バランシング」といいます。バランシングにあたり、計画値と実績値の差（インバランス）が出た場合には、再エネ発電事業者は、その差を埋めるための費用をはらわなければなりません。これは、FIT制度では、再エネ発電事業者には免除されていたことです。
現在の電力市場では発電事業者は電力会社と「卸供給契約」を交わし、小売事業者は「託送供給契約」を結ぶ必要がある。発電事業者は契約で決めた出力に合わせて送配電設備へ電力を供給する。同様に小売事業者も契約電力に従って顧客に電力を販売するルールである。この枠組みは小売全面自由化後も基本的に変わらない。
ただし発電事業者や小売事業者が契約を交わす相手は、電力会社ではなくて「一般送配電事業者」になる。実際には電力会社の送配電部門だが、従来との違いは電力会社の発電部門や小売部門も同様の契約を一般送配電事業者と結ぶ点にある。各事業者は契約をもとに発電計画と需要計画を確定させたうえで、日常の発電・小売を実施する流れになる（図1）。
ところが発電も小売も必ず計画どおりに進むとは限らない。発電設備がトラブルで運転を停止することもあれば、需要が計画値を上回ってしまうこともある。その結果、需要と供給量が一致しない「インバランス」が生じる。電力は常に需要と供給量を一致させる「同時同量」が原則で、このバランスが崩れると電力が不安定になる恐れがある。
インバランスを解消する役割は一般送配電事業者が担う。これまでは電力会社が地域の発電量と販売量の大半を抱えていて、内部で調整できる割合が大きかった。小売全面自由化後は電力会社の発電部門と小売部門も一般送配電事業者にインバランスの調整をゆだねる形に変わる。
ここで問題になるのが、一般送配電事業者がインバランスを解消するために調達したり買い取ったりする電力のコストを各事業者に配分するルールだ。現在でも電力会社はコストをもとに「インバランス料金」の単価を決めて、不足あるいは余剰の電力量に応じて費用を回収している（図2）。このうち余剰電力の買取料金だけは規制の対象外で、電力会社が自由に決めることができる。
さらにインバランス料金には発電事業者と小売事業者にとって厳しいルールが設けられている。電力が不足した場合に補給を受ける割合が計画値から3％を超過すると、「変動範囲外」とみなされて3倍の料金を課せられてしまう。一方で余剰分が3％を超過した場合には、電力会社が買い取る分は無償になる（図3）。

## Slide 29: 3. FIP制度とは
市場と連動する「参照価格」はどうやって決まる？
このように、FIP制度では、再エネ以外のほかの発電事業者と同じようにバランシングをしなければならないため、インバランスにかかる費用に配慮し、その分をプレミアムの一部（バランシングコスト）として手当てすることにしています。 「バランシングコスト」については、経過措置として太陽光・風力発電において2022年度の開始当初はkWhあたり1.0円を交付し、翌年度からは少しずつ金額を減らしていくこととなっています。
Notes: このように、FIP制度では、再エネ以外のほかの発電事業者と同じようにバランシングをしなければならないため、インバランスにかかる費用に配慮し、その分をプレミアムの一部（バランシングコスト）として手当てすることにしています。 「バランシングコスト」については、経過措置として太陽光・風力発電において2022年度の開始当初はkWhあたり1.0円を交付し、翌年度からは少しずつ金額を減らしていくこととなっています。

## Slide 30: 3. FIP制度とは
FIP制度がもたらす電力市場や電気事業全体にとってのメリット
FIP制度においては、再エネ発電事業者はプレミアムをもらうことによって再エネへ投資するインセンティブが確保されます。さらに、電力の需要と供給のバランスに応じて変動する市場価格を意識しながら発電し、蓄電池の活用などにより市場価格が高いときに売電する工夫をすることで、より収益を拡大できるというメリットがあります。 再エネ発電事業者が電力の需給バランスを意識した発電をおこなうにあたり、今後、蓄電池の積極的な活用や発電予測精度の向上などの取り組みがすすみ、再エネが電力市場に統合されていくと考えられます。
Notes: FIP制度においては、再エネ発電事業者はプレミアムをもらうことによって再エネへ投資するインセンティブが確保されます。さらに、電力の需要と供給のバランスに応じて変動する市場価格を意識しながら発電し、蓄電池の活用などにより市場価格が高いときに売電する工夫をすることで、より収益を拡大できるというメリットがあります。 再エネ発電事業者が電力の需給バランスを意識した発電をおこなうにあたり、今後、蓄電池の積極的な活用や発電予測精度の向上などの取り組みがすすみ、再エネが電力市場に統合されていくと考えられます。

## Slide 31: 4. PPAモデル（電力販売契約）とは
「オンサイトPPA」と「オフサイトPPA」の違いは？
オンサイトPPAとオフサイトPPAは、需要家（企業や団体など）が発電事業者から再生可能エネルギーを長期購入する契約です。発電事業者が所有する発電所がオンサイト（自社）の場合はオンサイトPPA、オフサイト（敷地外）の場合はオフサイトPPAと呼ばれており、以下のような違いがあります。
 | オンサイトPPA | オフサイトPPA
供給方法 | 発電事業者→需要家 | 発電事業者→小売電気事業者（一般送電網）→需要家
設置場所 | 自社敷地内 | 自社敷地外（遠隔地）
設置スペース | 必要 | 不要
初期費用 | 不要 | 
メンテナンス・管理費用 | 不要 | 
発電規模 | 小規模～中規模 | 中規模～大規模
発電量の増量 | 設置スペースによって限りがある | 増量しやすい
電気料金 | 必要（安め） | 必要（高め）
再エネ賦課金 | なし | あり
非常用電源としての利用 | しやすい | しにくい ※一般送電網を経由するため
補助金制度 | 環境省「ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業」 各自治体の補助金制度 | 環境省「需要家主導による太陽光発電導入促進補助金」
契約期間 | 15年～25年程度 | 
Notes: オンサイトPPAとオフサイトPPAは、需要家（企業や団体など）が発電事業者から再生可能エネルギーを長期購入する契約です。発電事業者が所有する発電所がオンサイト（自社）の場合はオンサイトPPA、オフサイト（敷地外）の場合はオフサイトPPAと呼ばれており、以下のような違いがあります。

## Slide 32: 4. PPAモデル（電力販売契約）とは
オンサイトPPAとは？
オンサイトPPAとは、発電事業者（PPA事業者）が需要家の敷地内に発電設備を設置して、電気を提供する仕組みです
Notes: オンサイトPPAとは、発電事業者（PPA事業者）が需要家の敷地内に発電設備を設置して、電気を提供する仕組みです

## Slide 33: 4. PPAモデル（電力販売契約）とは
オンサイトPPAとは？
電気を利用するまでの流れは以下のとおりです。
需要家が発電のための敷地を貸す
発電事業者が太陽光発電設備を設置して、その後のメンテナンスや管理も請け負う
需要家が電気を使う
利用した電気量に応じて需要家が発電事業者に料金を支払う
オンサイトPPAが向いているのは、自社敷地内に発電所を設置する十分なスペースがあり、費用をかけずに太陽光発電設備を導入したい企業です。脱炭素化や電気料金の変動リスク回避、非常用電源としての活用などの取り組みを、コスト面の負担なく実現できます。ただし自社の施設内とはいえ、太陽光発電設備の所有権は発電事業者にあるため、契約中は発電しなければなりません。したがって自社の建て替え予定が15年～25年間程度ないことが条件になります。
Notes: 電気を利用するまでの流れは以下のとおりです。
需要家が発電のための敷地を貸す
発電事業者が太陽光発電設備を設置して、その後のメンテナンスや管理も請け負う
需要家が電気を使う
利用した電気量に応じて需要家が発電事業者に料金を支払う
オンサイトPPAが向いているのは、自社敷地内に発電所を設置する十分なスペースがあり、費用をかけずに太陽光発電設備を導入したい企業です。脱炭素化や電気料金の変動リスク回避、非常用電源としての活用などの取り組みを、コスト面の負担なく実現できます。
ただし自社の施設内とはいえ、太陽光発電設備の所有権は発電事業者にあるため、契約中は発電しなければなりません。したがって自社の建て替え予定が15年～25年間程度ないことが条件になります

## Slide 34: 4. PPAモデル（電力販売契約）とは
オンサイトPPAにおける需要家のメリットとは？
初期費用ゼロ
発電設備費は発電事業者が負担します。企業への導入では数百万～数千万円、場合によっては数億円もの初期費用がかかりますので、これがゼロになるのは大きなメリットです。もちろん分割返済や契約完了後の請求もありません。
メンテナンス・管理費用も無料
メンテナンス・管理費用も発電事業者の負担です。点検作業の計画や実施、業者の手配なども発電事業者に任せられるため、手間もかかりません。太陽光発電設備は平均して20年～30年使いますので、大きなコストカットにつながります。また、自然災害による破損など想定外のコストも抑えられます。
電気料金を安くできる
オンサイトPPAで発電事業者に支払う電気代は、一般の電力会社より割安です。仮に年間1,000万kWhの電気を購入していたとしましょう。削減額は利用状況によって違いますが、もしオンサイトPPA導入によって「19円/kWh→17円/kWh」になれば、「2円×1,000万kWh=2,000万円」のコストカットが見込めます。
再エネ賦課金がかからない
オンサイトPPAでは再エネ賦課金がかかりません。このことが電気料金の安さにも関係しています。今後も再生可能エネルギー普及によって上昇が見込まれることから、再エネ賦課金がかからないオンサイトPPAのメリットが大きくなるでしょう。
補助金制度を活用できる
国と自治体は再生可能エネルギー活用による脱炭素化を進めており、オンサイトPPAにも補助金を出しています。
Notes: 初期費用ゼロ
発電設備費は発電事業者が負担します。企業への導入では数百万～数千万円、場合によっては数億円もの初期費用がかかりますので、これがゼロになるのは大きなメリットです。もちろん分割返済や契約完了後の請求もありません。
メンテナンス・管理費用も無料
メンテナンス・管理費用も発電事業者の負担です。点検作業の計画や実施、業者の手配なども発電事業者に任せられるため、手間もかかりません。太陽光発電設備は平均して20年～30年使いますので、大きなコストカットにつながります。また、自然災害による破損など想定外のコストも抑えられます。
電気料金を安くできる
オンサイトPPAで発電事業者に支払う電気代は、一般の電力会社より割安です。仮に年間1,000万kWhの電気を購入していたとしましょう。削減額は利用状況によって違いますが、もしオンサイトPPA導入によって「19円/kWh→17円/kWh」になれば、「2円×1,000万kWh=2,000万円」のコストカットが見込めます。
再エネ賦課金がかからない
オンサイトPPAでは再エネ賦課金がかかりません。このことが電気料金の安さにも関係しています。再エネ賦課金は2012年の0.22円/kWhから、2021年の3.36円/kWhまで年々上昇を続けています。今後も再生可能エネルギー普及によって上昇が見込まれることから、再エネ賦課金がかからないオンサイトPPAのメリットが大きくなるでしょう。
補助金制度を活用できる
国と自治体は再生可能エネルギー活用による脱炭素化を進めており、オンサイトPPAにも補助金を出しています。

## Slide 35: 4. PPAモデル（電力販売契約）とは
オンサイトPPAにおける需要家のデメリットとは？
①契約期間が長い
オンサイトPPAの契約期間は、一般的に15年～25年と長期にわたります。発電事業者は初期費用とメンテナンス・管理費用を、月々の電気料金で回収して利益を出さなければならないからです。契約期間中の移動や廃棄はできないため、長期的な計画を立てたうえで契約する必要があります。
②契約終了後のメンテナンスは自己負担
契約満了後に設備と所有権を譲り受けた場合は、メンテナンスコストが自己負担になります（契約条件によって異なります）。
自家消費や売電できることはメリットですが、老朽化したシステムを維持するためのコストを想定しなければなりません。また、廃棄費用もかかります。
③発電事業者からの審査が必要
十分な発電量が見込めない場合や、設置が難しい場所などの場合は、発電事業者に断られる可能性があります。
Notes: ①契約期間が長い
オンサイトPPAの契約期間は、一般的に15年～25年と長期にわたります。発電事業者は初期費用とメンテナンス・管理費用を、月々の電気料金で回収して利益を出さなければならないからです。契約期間中の移動や廃棄はできないため、長期的な計画を立てたうえで契約する必要があります。
②契約終了後のメンテナンスは自己負担
契約満了後に設備と所有権を譲り受けた場合は、メンテナンスコストが自己負担になります（契約条件によって異なります）。
自家消費や売電できることはメリットですが、老朽化したシステムを維持するためのコストを想定しなければなりません。また、廃棄費用もかかります。
③発電事業者からの審査が必要
十分な発電量が見込めない場合や、設置が難しい場所などの場合は、発電事業者に断られる可能性があります。
もちろん、砂漠の多いアラブは日射量が多く、同じ太陽光発電でも日本と比べて2倍近く発電するため、発電コストが安くなります。 それでも、こういった数値を考えると、「3.36円/kWhで買ってくれるなら、太陽光発電所を作って電気を売りますよ」ということが、どれだけすごいことかわかりますね。
日本では、「太陽光発電は環境に良いけど、コストが高いよね」というイメージですが、世界的に見ると、「太陽光発電は環境に良いし、コストも安いよね」というイメージが主流になってきているといえます。

## Slide 36: 4. PPAモデル（電力販売契約）とは
オフサイトPPAとは？(1)
オフサイトPPAは、発電事業者（PPA事業者）が一般送電網を介して、特定の一般需要家に電気を提供する仕組みです
発電所の所有者が発電事業者である点はオンサイトPPAと同じですが、次の2点が異なります。
発電設備が電力を利用する場から離れた発電事業者保有の敷地にある。
送電時に小売電気事業者を経由する。
Notes: オフサイトPPAは、発電事業者（PPA事業者）が一般送電網を介して、特定の一般需要家に電気を提供する仕組みです
発電所の所有者が発電事業者である点はオンサイトPPAと同じですが、次の2点が異なります。
発電設備が電力を利用する場から離れた発電事業者保有の敷地にある。
送電時に小売電気事業者を経由する。

## Slide 37: 4. PPAモデル（電力販売契約）とは
オフサイトPPAとは？(2)
オフサイトPPAは、敷地内に発電所を置くスペースが十分確保できない企業におすすめです。初期費用とランニングコストをかけずに太陽光発電設備を利用できます。
例えば、設置スペースを確保しにくい都心部に複数の事業所があるような場合に、遠隔地の発電所から一般送電網を介して電力を確保できます。
電気を利用するまでの流れは以下のとおりです。
需要家と発電事業者が契約を結ぶ
発電事業者が太陽光発電設備で発電して小売電気事業者に送電
小売電気事業者が需要家に送電
需要家が電気を使う
利用した電気量に応じて需要家が発電事業者に料金を支払う
Notes: オフサイトPPAは、敷地内に発電所を置くスペースが十分確保できない企業におすすめです。初期費用とランニングコストをかけずに太陽光発電設備を利用できます。
例えば、設置スペースを確保しにくい都心部に複数の事業所があるような場合に、遠隔地の発電所から一般送電網を介して電力を確保できます。
電気を利用するまでの流れは以下のとおりです。
需要家と発電事業者が契約を結ぶ
発電事業者が太陽光発電設備で発電して小売電気事業者に送電
小売電気事業者が需要家に送電
需要家が電気を使う
利用した電気量に応じて需要家が発電事業者に料金を支払う

## Slide 38: 4. PPAモデル（電力販売契約）とは
オフサイトPPAにおける需要家のメリットは？
オフサイトPPAの需要家のメリットは、オンサイトPPAと同様で次のとおりです。
初期費用ゼロ
メンテナンス・管理費用も無料
オフサイトPPAならではのメリットは、複数の事業所に送電できることと、発電量を増やしやすいことです。それぞれ解説します。
複数の事業所に送電できる
オフサイトPPAは小売電気事業者を経由しているため、太陽光発電した電気を複数の事業所に送れます。例えば、1つの発電所から「自社」「自社工場」「子会社」などへ送電できるわけです。ちなみにオフサイトPPAでは、一度小売電気事業者に売電する形になりますので、低圧発電所も設置できます。
発電量を増やしやすい
オフサイトPPAは自社の敷地面積にとらわれる必要がないため、発電量を増やしやすい面があります。もちろん発電事業者と交渉する必要はありますが、オンサイトPPAより拡張性を持てるでしょう。
実際、事業で使用する電力をすべて再生可能エネルギーでまかなう目標を掲げるRE100加盟企業などが、オフサイトPPAを活用しています。自社の敷地だけでは限界があるため、オフサイトPPAで発電量を増やすわけです。
Notes: オフサイトPPAの需要家のメリットは、オンサイトPPAと同様で次のとおりです。
初期費用ゼロ
メンテナンス・管理費用も無料
オフサイトPPAならではのメリットは、複数の事業所に送電できることと、発電量を増やしやすいことです。それぞれ解説します。
③複数の事業所に送電できる
オフサイトPPAは小売電気事業者を経由しているため、太陽光発電した電気を複数の事業所に送れます。例えば、1つの発電所から「自社」「自社工場」「子会社」などへ送電できるわけです。ちなみにオフサイトPPAでは、一度小売電気事業者に売電する形になりますので、低圧発電所も設置できます。
④発電量を増やしやすい
オフサイトPPAは自社の敷地面積にとらわれる必要がないため、発電量を増やしやすい面があります。もちろん発電事業者と交渉する必要はありますが、オンサイトPPAより拡張性を持てるでしょう。
実際、事業で使用する電力をすべて再生可能エネルギーでまかなう目標を掲げるRE100加盟企業などが、オフサイトPPAを活用しています。自社の敷地だけでは限界があるため、オフサイトPPAで発電量を増やすわけです。

## Slide 39: 4. PPAモデル（電力販売契約）とは
オフサイトPPAにおける需要家のデメリットは？
オフサイトPPAの需要家のデメリットは、オンサイトPPAと同様で次のとおりです。
契約期間が長い
発電事業者からの審査が必要
オフサイトPPAに特有のデメリットは以下のようにやや多いため、導入の際は注意が必要です。
電気料金削減効果が低い
  オフサイトPPAは発電事業者から電気を購入する点では、オンサイトPPAと同じですが、小売電気事業者に支払うグリッドコスト（託送料金）や需給調整の料金などが加算されます。したがって、オンサイトPPAと比較すると電気料金削減効果は低くなります。
再エネ賦課金がかかる
オフサイトPPAではPPAモデルのなかで唯一 再エネ賦課金がかかります。これによって電気料金削減効果も低くなってしまいます。
非常用電源として活用できないリスクがある
オフサイトPPAでは発電所と事業所の距離が離れているため、中継施設がダメージを受けた場合は、たとえ発電所が稼働していても非常用電源として活用できないリスクがあります。このため停電時のBCP（事業継続計画）を強化したい場合には、あまり向きません。
Notes: デメリット
オフサイトPPAのメリットは、オンサイトPPAと同様で次のとおりです。
契約期間が長い
発電事業者からの審査が必要
オフサイトPPAに特有のデメリットは以下のようにやや多いため、導入の際は注意が必要です。
①電気料金削減効果が低い
オフサイトPPAは発電事業者から電気を購入する点では、オンサイトPPAと同じですが、小売電気事業者に支払うグリッドコスト（託送料金）や需給調整の料金などが加算されます。したがって、オンサイトPPAと比較すると電気料金削減効果は低くなります。
②再エネ賦課金がかかる
オフサイトPPAではPPAモデルのなかで唯一 再エネ賦課金がかかります。これによって電気料金削減効果も低くなってしまいます。
③非常用電源として活用できないリスクがある
オフサイトPPAでは発電所と事業所の距離が離れているため、中継施設がダメージを受けた場合は、たとえ発電所が稼働していても非常用電源として活用できないリスクがあります。このため停電時のBCP（事業継続計画）を強化したい場合には、あまり向きません。

## Slide 40: 4. PPAモデル（電力販売契約）とは
オフサイトPPAと自己託送の関係は？
2021年11月、自己託送制度が見直され、資本関係等がない第三者が保有する発電設備も一定の要件を満たせば自己託送の利用が可能となりました。この見直しにより、需要家が電力を調達する方法の選択肢が増えました
自己託送とは
自己託送とは、遠隔地にある“自家用発電設備”で発電した電力を、別の場所にある工場などへ供給するために、電力系統を介して送電する一般送配電事業者が提供する送電サービスのことです。 “自家用発電”なので、発電設備は自己所有、または資本関係があるグループ企業が所有するものであることなど、「密接な関係」であることが求められました。
Notes: 2021年11月、自己託送制度が見直され、資本関係等がない第三者が保有する発電設備も一定の要件を満たせば自己託送の利用が可能となりました。
この見直しにより、需要家が電力を調達する方法の選択肢が増えました
自己託送とは
自己託送とは、遠隔地にある“自家用発電設備”で発電した電力を、別の場所にある工場などへ供給するために、電力系統を介して送電する一般送配電事業者が提供する送電サービスのことです。 “自家用発電”なので、発電設備は自己所有、または資本関係があるグループ企業が所有するものであることなど、「密接な関係」であることが求められました。

## Slide 41: 4. PPAモデル（電力販売契約）とは
オフサイトPPAと自己託送の関係は？
自己託送制度の見直し
  企業の脱炭素化への取り組みが広がり、需要家が“遠隔地の再エネ電気を直接調達したい”というニーズが高まりました。 そこで組合を設立し、一定の要件を満たすことで第三者の再エネ設備からの自己託送を可能にする制度が開始されました。
遠隔地にある第三者所有の設備から調達する自己託送が認められることになりましたが、それは需要家が発電事業者から電力を購入することになるので、「オフサイトPPA」となります。この場合は「オフサイトPPA（直接供給）」 と呼ばれます。これに対して小売電気事業者を介したオフサイトPPAは、「オフサイトPPA（間接供給）」 と呼びます。
Notes: オフサイトPPAは、発電事業者（PPA事業者）が一般送電網を介して、特定の一般需要家に電気を提供する仕組みです
発電所の所有者が発電事業者である点はオンサイトPPAと同じですが、次の2点が異なります。
発電設備が電力を利用する場から離れた発電事業者保有の敷地にある。
送電時に小売電気事業者を経由する。

## Slide 42: 4. PPAモデル（電力販売契約）とは
非FIT・オフサイト太陽光発電 供給方法を比較しましょう
自己託送
需要地外の自社所有またはグループ会社が所有する発電所から電気の供給を受ける。
オフサイトPPA（直接供給）
需要地外の発電設備を所有する発電事業者と需要家が組合を設立し、需要家へ直接電気を供給する売買契約を結ぶもの。（自己託送制度利用）
オフサイトPPA（間接供給）
  需要地外の発電設備を所有する発電事業者から、小売電気事業者を介して需要家へ電気を供給する売買契約を結ぶもの。
Notes: オフサイトPPAは、発電事業者（PPA事業者）が一般送電網を介して、特定の一般需要家に電気を提供する仕組みです
発電所の所有者が発電事業者である点はオンサイトPPAと同じですが、次の2点が異なります。
発電設備が電力を利用する場から離れた発電事業者保有の敷地にある。
送電時に小売電気事業者を経由する。

## Slide 43: 4. PPAモデル（電力販売契約）とは
非FIT・オフサイト太陽光発電 供給方法を比較しましょう
 | 自己託送 | オフサイトPPA（直接供給） | オフサイトPPA（間接供給）
発電所所有 | 自社・グループ企業 | 第三者 | 第三者
託送料金 | 要 | 要 | 要
インバランスリスク | あり | あり | あり
再エネ賦課金 | 不要 | 不要 | 要
いずれもオフサイト（需要地外）の発電所から需要家へ、電力系統を使って供給するため、託送料金（送配電網の利用料金）を一般送配電事業者へ支払うことが必要です。 また電力系統を使うため、30分単位の「送電量計画」を立てる必要があります。 再エネ発電量は天候に左右されるため正確な予測が難しいですが、計画と実績にズレが生じた場合にはインバランス料金というペナルティが課せられます。
自己託送のしくみを活用する「オフサイトPPA（直接供給）」は、オフサイトの発電設備からの電力を自家消費するとみなされ、再エネ賦課金の支払い対象外となります。 一方「オフサイトPPA（間接供給）」は通常電力会社から電気を買うのと同様に再エネ賦課金の支払いが必要となり、需要家が支払う1kWhあたりの料金に上乗せされます。 オフサイトPPA（直接供給）は小売電気事業者介在も不要で、この条件について言えば、オフサイトPPA（直接供給）の方が有利と考えられます。
Notes: オフサイトPPAは、発電事業者（PPA事業者）が一般送電網を介して、特定の一般需要家に電気を提供する仕組みです
発電所の所有者が発電事業者である点はオンサイトPPAと同じですが、次の2点が異なります。
発電設備が電力を利用する場から離れた発電事業者保有の敷地にある。
送電時に小売電気事業者を経由する。

## Slide 44: 4. PPAモデル（電力販売契約）とは
非FIT・オフサイト太陽光発電 供給方法を比較しましょう
 | オフサイトPPA（直接供給） | オフサイトPPA（間接供給）
FIP制度活用 | 不可 | 可
補助金活用 | 難しい | 活用しやすい
新設かどうか | 新設のみ | 新設、既設 いずれも可
複数需要地への供給 | 難しい | 可
オフサイトPPA（直接供給）はFIP制度を活用することはできませんが、オフサイトPPA（間接供給）はFIP制度を活用できるため、プレミアムを受け取ることができます。 また「需要家主導による太陽光発電導入促進補助金」等のオフサイト太陽光発電を支援する補助金は、「自己託送、FIT／FIPを活用しない」という条件であることが多いため、FIP制度との併用はできませんが、オフサイトPPA（間接供給）のほうが補助金を活用しやすいと言えるでしょう。オフサイトPPA（直接供給）では、新たに設置する設備が対象です。 当該組合の組合員の需要に応ずるための専用の設備として新たに設置するものに限る。 オフサイトPPA（間接供給）では新設かどうかの規制はありません。
今後増加が見込まれるFIT制度による買取期間が満了した発電設備等も利用できます。自己託送のしくみを活用するオフサイトPPA（直接供給）は、１つ以上の建物に供給する場合、「特定供給」の許可を取得しなければならないケースがあり、許可を取得する必要があるかどうか確認することが必要です。オフサイトPPA（間接供給）ではそのような制約はありません。
Notes: オフサイトPPAは、発電事業者（PPA事業者）が一般送電網を介して、特定の一般需要家に電気を提供する仕組みです
発電所の所有者が発電事業者である点はオンサイトPPAと同じですが、次の2点が異なります。
発電設備が電力を利用する場から離れた発電事業者保有の敷地にある。
送電時に小売電気事業者を経由する。

## Slide 45: 4. PPAモデル（電力販売契約）とは
PPA補助金は？
①需要家主導型太陽光発電導入促進事業 発電事業者と小売電気事業者、そして需要家の3者による大規模な太陽光発電の導入を補助する補助事業で、発電事業者と需要家が別事業体となるオフサイトコーポレートPPAの普及を目的としています。ただ、3者のうちの一部または3者すべてが同一の事業者であっても問題ありません。
最大で3分の2の補助が受けられ上限もありません。対象経費は太陽光発電パネルやパワーコンディショナなどの太陽光発電システムの構成器機類に加え、工事費、接続費も含まれます。既存の太陽光発電設備には活用できず、FIT/FIPおよび自己託送ではない新設に限ります。
2023年度（令和5年度）からは蓄電池併設型の区分が新設され、2024年度（令和6年度）も継続されます。FIP認定を受けた太陽光発電設備等の再生可能エネルギーに併設する蓄電池を補助する補助金です。いわゆる系統用蓄電池です。
Notes: 発電事業者と小売電気事業者、そして需要家の3者による大規模な太陽光発電の導入を補助する補助事業で、発電事業者と需要家が別事業体となるオフサイトコーポレートPPAの普及を目的としています。ただ、3者のうちの一部または3者すべてが同一の事業者であっても問題ありません。
最大で3分の2の補助が受けられ上限もありません。対象経費は太陽光発電パネルやパワーコンディショナなどの太陽光発電システムの構成器機類に加え、工事費、接続費も含まれます。既存の太陽光発電設備には活用できず、FIT/FIPおよび自己託送ではない新設に限ります。
2023年度（令和5年度）からは蓄電池併設型の区分が新設され、2024年度（令和6年度）も継続されます。FIP認定を受けた太陽光発電設備等の再生可能エネルギーに併設する蓄電池を補助する補助金です。いわゆる系統用蓄電池です。

## Slide 46: 4. PPAモデル（電力販売契約）とは
PPA補助金は？
②ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業
オンサイトPPAモデル等を活用した初期費用ゼロでの自家消費型太陽光発電設備や蓄電池の導入支援等を通じて、当該設備の価格低減を促進し、ストレージパリティの達成、ひいては地域の脱炭素化と防災性の向上を目指す。
太陽光発電設備および蓄電池の導入を支援することで、設備導入費の価格低減を促しながら、停電時でも電気が使える防災性の向上や電力系統への負荷を低減するレジリエンス強化を図ります。
昨今のカーボンニュートラルや脱炭素の潮流において、再生可能エネルギーの導入拡大と調達は重点目標であり、発電で得た電力を自社ないし自宅で消費する自家消費型の設備の普及が推し進められています。本補助事業の対象も自家消費型太陽光発電設備が前提で、その導入方法としてオンサイトPPAモデル、リース、自己所有の3つの方法が対象となります。
蓄電池の導入は必須ではありませんが、併せて導入することで補助額が優遇されるほか、交付申請時の審査において加点され、蓄電池もあった方が通りやすいです。
Notes: ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業
オンサイトPPAモデル等を活用した初期費用ゼロでの自家消費型太陽光発電設備や蓄電池の導入支援等を通じて、当該設備の価格低減を促進し、ストレージパリティの達成、ひいては地域の脱炭素化と防災性の向上を目指す。
太陽光発電設備および蓄電池の導入を支援することで、設備導入費の価格低減を促しながら、停電時でも電気が使える防災性の向上や電力系統への負荷を低減するレジリエンス強化を図ります。
昨今のカーボンニュートラルや脱炭素の潮流において、再生可能エネルギーの導入拡大と調達は重点目標であり、発電で得た電力を自社ないし自宅で消費する自家消費型の設備の普及が推し進められています。本補助事業の対象も自家消費型太陽光発電設備が前提で、その導入方法としてオンサイトPPAモデル、リース、自己所有の3つの方法が対象となります。
蓄電池の導入は必須ではありませんが、併せて導入することで補助額が優遇されるほか、交付申請時の審査において加点され、蓄電池もあった方が通りやすいです。

## Slide 47: 4. PPAモデル（電力販売契約）とは
PPA補助金は？
②ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業
補助対象設備 | 補助額・補助率
①太陽光発電システム | 4万円/kW
・産業用蓄電池とセットかつPPA・リースでの導入の場合： | 5万円/kW
・戸建て住宅かつ蓄電池とセットでの導入の場合： | 7万円/kW
②産業用蓄電池 | 6.3万円/kWh
※関節補助対象経費（工事費など）の1/3が上限 | 
③家庭用蓄電池 | 5.2万円/kWh
※関節補助対象経費（工事費など）の1/3が上限 | 
④車載型蓄電池 | 蓄電池容量（kWh）の1/2に4万円を乗じた額
※最新のCEV補助金の「銘柄ごとの補助金交付額」が上限 | 
⑤充放電設備 | ・1/2および設置工事費定額の合算
※設備は最新のCEV補助金の「銘柄ごとの補助金交付額」が上限、設置工事費は1基あたり産業用95万円、家庭用40万円が上限 | 
※工事費一律10万円補助は廃止 | 
補助金対象設備。及び補助額・補助率
Notes: ストレージパリティとは、蓄電池（ストレージ/storage）を導入しないよりも、蓄電池を導入した方が経済的メリットが見込める状態を指します。 太陽光発電にもグリッドパリティと呼ばれる、太陽光発電による発電コストの方が、電力会社から購入する電気よりも安く経済的な状態を指す言葉がありますが、ストレージパリティはこの蓄電池版と言えます。蓄電池を導入することでデマンド値を下げる効果が期待でき、デマンド値が下がることで電気料金の基本料金が下げられ、電気料金を削減できます。この削減額の合計が、蓄電池の使用期間中に蓄電池の導入費用を上回ることができれば、ストレージパリティが達成されたと言えます。
ストレージパリティ推進の背景
2050年のカーボンニュートラル・脱炭素社会の実現のために太陽光発電をはじめとした再生可能エネルギーの導入が活発に促進されています。ただ、太陽光発電は天候により発電量が大きく左右されるため、安定供給のために調整力を持った蓄電池の導入も併せて推進されています。
より私たちの生活に近いところでも、蓄電池の重要性は増しています。近年の苛烈な自然災害によって、長時間の停電は珍しいことではなくなっています。太陽光発電だけでも太陽があるうちは電気が使えますが、夜間や雨天時には蓄電池が必須です。電気という生活に欠かせないインフラを維持するためにも、蓄電池の需要は高まっています。
その一方で、特に企業向けの産業用蓄電池はまだ割高な感は否めず、電気代削減やBCPの観点から導入を検討する企業は多いものの、価格の面で導入をためらうケースはまだ多く見受けられます。そうした背景から蓄電池の価格低減策が政府主導で進められており、ストレージパリティの達成につながっています。 経済産業省の検討会によると、2030年頃に工事費を含めた蓄電池価格が6～7万円/kWhとなることでストレージパリティの達成が可能としています。
ストレージパリティ補助金の公募概要
ストレージパリティ補助金は、ストレージパリティの達成に向けて自己所有やオンサイトPPAモデル等による自家消費型太陽光発電や蓄電池等の導入を行う事業の経費の一部を補助・支援することにより、設備の価格低減化や地域の再エネ主力化とレジリエンス強化の促進を加速化し、2050年カーボンニュートラルの実現に資することを目的としています。 民間企業や青色申告をしている個人事業主、その他法人などが申請できます。
管轄は環境省で、補助事業は環境省より委託された一般社団法人環境イノベーション情報機構が行います。単年度事業で複数年度にまたがる事業の申請はできません。
本補助金の採択を受けるための主要要件を紹介します。
自家消費型太陽光発電設備や蓄電池等の導入を行う事業であること ※FITやFIPによる売電を行わないこと
太陽光発電設備とあわせて定置用蓄電池または車載型蓄電池の導入を行うこと（必須）
太陽光発電設備を導入する場合の自家消費率：戸建て住宅30％以上・その他50％以上を導入場所の敷地内（オンサイト）で自家消費すること
停電時にも必要な電力を供給できる機能を有する太陽光発電設備等を導入すること ※自立運転機能のあるパワーコンディショナを使うなど
太陽光発電設備の太陽電池出力が10kW以上であること ※戸建て住宅は10kW未満の申請のみ可 ※太陽電池出力は太陽光パネルの総出力ではなく、パワーコンディショナの発電出力と比較した際のどちらか低い値
本補助事業の実施により得られる環境価値を需要家に帰属させるものであること ※補助対象設備の法定耐用年数が経過するまで、補助事業によって得た環境価値をJ-クレジット制度に登録しないこと
CO₂削減が図れるものであること
異なる需要地を一件の申請とすることは不可。ただし、戸建て住宅は20戸までまとめて申請可能

## Slide 48: 5.太陽光発電の仕組み
太陽電地とは
太陽電池に光が照射されることで、太陽電池を構成している半導体の電子が動き、電気が起きるのです。
太陽電池は、シリコン系、化合物系、有機系とあって、それぞれに発電効率がちがいます。現在の主流はシリコン系で世界の生産量の約8割をしめています。
シリコン系は、コストが比較的小さい割には変換効率が20%程度と高く、採算性の面で有利といえます。
太陽光発電の基本は、太陽電池による発電効果といえます。
「太陽電池」は、「電池」と付いていますが、電力を蓄える装置ではなく、太陽の光エネルギーを直接電力に変換する「発電機」の役割をはたします。太陽から地上に降り注ぐ「光エネルギー」が「太陽電池」に当たると、「光起電力効果（ひかりきでんりょくこうか）」とか「光電効果（こうでんこうか）」と呼ばれる現象が起こります。
Notes: 太陽光発電の基本は、太陽電池による発電効果といえます。
「太陽電池」は、「電池」と付いていますが、電力を蓄える装置ではなく、太陽の光エネルギーを直接電力に変換する「発電機」の役割をはたします。太陽から地上に降り注ぐ「光エネルギー」が「太陽電池」に当たると、「光起電力効果（ひかりきでんりょくこうか）」とか「光電効果（こうでんこうか）」と呼ばれる現象が起こります。
太陽電池に光が照射されることで、太陽電池を構成している半導体の電子が動き、電気が起きるのです。
太陽電池は、シリコン系、化合物系、有機系とあって、それぞれに発電効率がちがいます。現在の主流はシリコン系で世界の生産量の約8割をしめています。
シリコン系は、コストが比較的小さい割には変換効率が20%程度と高く、採算性の面で有利といえます。

## Slide 49: 5.太陽光発電の仕組み
太陽光モジュールの違い
 | 単結晶シリコン型 | 多結晶シリコン型 | アモルファスシリコン型 | 化合物系(CIS系)
外観 |  |  |  | 
特徴 | 変換効率が高い | 単結晶より安価 | 高温でも出力低下しない 影に強い 薄く作れる | シリコンを使用しない 影に強い
変換効率 | 21%前後 | 15%前後 | 9%前後 | 8～12%前後
発電特性 | 標準的特性 | 標準的特性 | 紫外線領域が強い 高温、強日射で優位 | 発電領域が広い 実発電量が多い
温度特性 | 温度上昇に伴い 出力が下がる | 温度上昇に伴い 出力が下がる | 夏場の高温性能が良い | 結晶型と薄膜型の中間
採用 メーカー | 多数 | シャープ 京セラ 三菱電機 | カネカ | ソーラーフロンティア ホンダソルテック

## Slide 50: 5.太陽光発電の仕組み
ペロブスカイト太陽電池とは
ペロブスカイト太陽電池は、ペロブスカイトという結晶構造の材料を用いた太陽電池です。
プラスチックフィルムなどの下地に塗布してペロブスカイト膜を作り、それに光を当てると発電することができます。
従来のシリコン系太陽電池は厚みがあり、曲げることができないため、ある程度広く、平たい空間でないとソーラーパネルが設置できないという制限があります。
しかしペロブスカイト太陽電池は、薄い膜でも十分に発電できます。
ペロブスカイト太陽電池
このため、折り曲げることが可能なほどの薄さで太陽電池が作成でき、より多様な場所に設置できるようになります。例えばビルやマンションの壁、窓ガラス、車の屋根、テントやビニールハウスの屋根などにも設置することが検討されています。ペロブスカイト太陽電池は、塗布する量を減らすことによって透明度を変更できるため、光を通しつつ発電することもできます。
このため、窓ガラスやビニールハウスでも使用が可能なのです。その上、折り曲げても性能が安定している、という性質も備えています。このような優れた特徴を持つことから、世界各国で開発が進められており、2020年代には実用できるとされています。
Notes: ペロブスカイト太陽電池は、ペロブスカイトという結晶構造の材料を用いた太陽電池です。
プラスチックフィルムなどの下地に塗布してペロブスカイト膜を作り、それに光を当てると発電することができます。
従来のシリコン系太陽電池は厚みがあり、曲げることができないため、ある程度広く、平たい空間でないとソーラーパネルが設置できないという制限があります。
しかしペロブスカイト太陽電池は、薄い膜でも十分に発電できます。
このため、折り曲げることが可能なほどの薄さで太陽電池が作成でき、より多様な場所に設置できるようになります。例えばビルやマンションの壁、窓ガラス、車の屋根、テントやビニールハウスの屋根などにも設置することが検討されています。ペロブスカイト太陽電池は、塗布する量を減らすことによって透明度を変更できるため、光を通しつつ発電することもできます。
このため、窓ガラスやビニールハウスでも使用が可能なのです。その上、折り曲げても性能が安定している、という性質も備えています。このような優れた特徴を持つことから、世界各国で開発が進められており、2020年代には実用できるとされています。

## Slide 51: 5.太陽光発電の仕組み
ペロブスカイト太陽電池
ペロブスカイト太陽電池は、2009年に桐蔭横浜大学の宮坂力教授らによって開発されました。当時のエネルギー変換効率は3.9%でしたが、毎年のように改善が進み、2018年の時点で27%を達成しています。これはシリコンパネルの25%を上回る数値で、その上、製造コストもシリコンの半額以下のものが登場しています。このため、実用化のための課題はほぼクリアされつつあります。さらに改善の見込みがあり、進展速度が速いことから、ペロブスカイト太陽電池は、近い将来に、太陽光発電において主流の素材になると予想されています。このため、企業や投資家たちの動きも活発になっています。現在は変換効率が30％を超え、耐用年数が30年以上となる、信頼性の高い素材の研究開発が進められています。
【ペロブスカイト太陽電池の積層構造】
また、人体に有害な鉛を使わない素材の開発も進行しています。
ペロブスカイト太陽電池が実用化すると、あらゆる場所に設置でき、より少ない面積で電力が得られる、高度な太陽電池が一般に普及することになります。
これによって再生可能エネルギーの利用が進み、二酸化炭素を削減し、温暖化の抑制に寄与することが期待されています。
NHKへ
Notes: ペロブスカイト太陽電池は、2009年に桐蔭横浜大学の宮坂力教授らによって開発されました。当時のエネルギー変換効率は3.9%でしたが、毎年のように改善が進み、2018年の時点で27%を達成しています。これはシリコンパネルの25%を上回る数値で、その上、製造コストもシリコンの半額以下のものが登場しています。このため、実用化のための課題はほぼクリアされつつあります。さらに改善の見込みがあり、進展速度が速いことから、ペロブスカイト太陽電池は、近い将来に、太陽光発電において主流の素材になると予想されています。このため、企業や投資家たちの動きも活発になっています。現在は変換効率が30％を超え、耐用年数が30年以上となる、信頼性の高い素材の研究開発が進められています。
また、人体に有害な鉛を使わない素材の開発も進行しています。
ペロブスカイト太陽電池が実用化すると、あらゆる場所に設置でき、より少ない面積で電力が得られる、高度な太陽電池が一般に普及することになります。
これによって再生可能エネルギーの利用が進み、二酸化炭素を削減し、温暖化の抑制に寄与することが期待されています。

## Slide 52: 5.太陽光発電の仕組み
ソーラーパネルとは
ソーラーパネルは、太陽電池をたくさんつなげたものです。 いちばん小さな単位を「セル」、そのセルを板状につなげたものを「モジュール」または「パネル」とよびます。
さらに「モジュール」を配列したものを「アレイ」と呼びます。
１枚のパネルの発電量は、だいたい270W～410W程度となります。
このパネルを数百枚単位で設置して太陽光発電所として事業展開することになります。
最近ではソーラーパネルを、一般家庭の屋根に設置することも一般的となっています。 また、効率良く大きな電力を生み出すために、休閑地など広い土地にたくさんのソーラーパネルを設置して1000kw以上の大きな電力を生み出す、「メガソーラー」と呼ばれる太陽光発電施設も増えています。
Notes: ソーラーパネルは、太陽電池をたくさんつなげたものです。 いちばん小さな単位を「セル」、そのセルを板状につなげたものを「モジュール」または「パネル」とよびます。
さらに「モジュール」を配列したものを「アレイ」と呼びます。
１枚のパネルの発電量は、だいたい270W～410W程度となります。
このパネルを数百枚単位で設置して太陽光発電所として事業展開することになります。
最近ではソーラーパネルを、一般家庭の屋根に設置することも一般的となっています。 また、効率良く大きな電力を生み出すために、休閑地など広い土地にたくさんのソーラーパネルを設置して1000kw以上の大きな電力を生み出す、「メガソーラー」と呼ばれる太陽光発電施設も増えています。

## Slide 53: 5.太陽光発電の仕組み
太陽光発電の発電量は
例えば、土地2ヘクタールにおかれたソーラーパネルは約1MW（1,000kW）の定格出力の電力を生み出すことができます。 ただ、夜もあれば、曇りの日もあります。
２４時間発電し続けることができるわけではありません。
太陽光発電は、年間のうちおおよそ13％の利用（発電）を見込むことができます。 つまり、約1MW（1,000kW）のソーラーパネルで発電される年間の発電量は
（約1,000kW×24時間×365日）×13％＝約1,138,800kWh
一般家庭が年間に消費する電力量は平均で約3,600kWhですから、約1MWのメガソーラー発電所が作る一年間分の電力量で、およそ316世帯分の年間使用電力量をまかなうことができます。
Notes: 例えば、土地2ヘクタールにおかれたソーラーパネルは約1MW（1,000kW）の定格出力の電力を生み出すことができます。 ただ、夜もあれば、曇りの日もあります。
２４時間発電し続けることができるわけではありません。
太陽光発電は、年間のうちおおよそ13％の利用（発電）を見込むことができます。 つまり、約1MW（1,000kW）のソーラーパネルで発電される年間の発電量は
（約1,000kW×24時間×365日）×13％＝約1,138,800kWh
一般家庭が年間に消費する電力量は平均で約3,600kWhですから、約1MWのメガソーラー発電所が作る一年間分の電力量で、およそ316世帯分の年間使用電力量をまかなうことができます。

## Slide 54: 5.太陽光発電の仕組み
太陽光発電のシステム（１）

## Slide 55: 5.太陽光発電の仕組み
実例 小矢部市清水発電所
A
運動広場
発電設備の主な構成 | 
野立架台設置工法（低圧連系82.08KW） | 
太陽電池モジュール 270w | 304枚
パワーコンディショナ 5.9kw | 8台
アルミ架台・スクリュー杭 | 1式
電気ケーブル類・その他 | 1式
設置費用 | 
発電設備1式 | 12,571,200円
フェンス1式 | 851,040円
電力負担金 | 637,170円
合計 | 14,059,410円
Notes: 小矢部市清水に建設済の１号機は、農地を雑種地に転用した敷地に野立てで太陽光パネルを設置します。
太陽光モジュールは、リノパワーLN260(30)P-4-270Wを３０４枚設置します。総出力は82.08kwとなり、低圧連系で全量売電します。
この太陽光パネルは、多結晶シリコン型のモジュールで、出力は270Wとなります。
パワーコンディショナーは 日立製5.9kwを8台搭載します。総出力は47.2kwとなります。
このようにパネル側の出力がパワコン側の出力を上回る設定を過積載と呼びますが、最近の太陽光発電ではこれが一般的なやり方となります。
なぜこのように過積載の設定にするのかというと、太陽光パネルは日射量の状態により出力が変動するので、どうしても定格通りの出力が得られないので
パネル側の総出力を大きくすることになり、パワコン側の能力を無駄にしないようにするためです。
最近ではパワコンの変換効率が向上しているので過積載もかなり大きくするようになり、パワコン側出力の1.6倍以上にすることも可能です。

## Slide 56: 5.太陽光発電の仕組み
実例 小矢部市臼谷発電所
A
臼谷
発電設備の主な構成 | 
野立架台設置工法（低圧連系73.7KW） | 
太陽電池モジュール 275w | 268枚
パワーコンディショナ 5.9kw | 8台
アルミ架台・スクリュー杭 | 1式
電気ケーブル類・その他 | 1式
設置費用 | 
発電設備1式 | 12,096,000円
フェンス1式 | 1,139,400円
電力負担金 | 639,945円
合計 | 13,872,345円
Notes: 小矢部市清水に建設予定の１号機は、農地を雑種地に転用した敷地に野立てで太陽光パネルを設置します。
太陽光モジュールは、リノパワーLN260(30)P-4-270Wを３０４枚設置します。総出力は82.08kwとなり、低圧連系で全量売電します。
この太陽光パネルは、多結晶シリコン型のモジュールで、出力は270Wとなります。
パワーコンディショナーは 日立製5.9kwを8台搭載します。総出力は47.2kwとなります。
このようにパネル側の出力がパワコン側の出力を上回る設定を過積載と呼びますが、最近の太陽光発電ではこれが一般的なやり方となります。
なぜこのように過積載の設定にするのかというと、太陽光パネルは日射量の状態により出力が変動するので、どうしても定格通りの出力が得られないので
パネル側の総出力を大きくすることになり、パワコン側の能力を無駄にしないようにするためです。
最近ではパワコンの変換効率が向上しているので過積載もかなり大きくするようになり、パワコン側出力の1.6倍以上にすることも可能です。

## Slide 57: 5.太陽光発電の仕組み
Chart: kwh
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
予想発電量 | 3742.3474 | 4747.0354 | 6779.1703 | 7980.9918 | 8942.3243 | 6913.4145 | 7398.3504 | 8234.5276 | 6541.7965 | 6141.8124 | 4224.1315 | 3353.7977
実際発電量 | 2744 | 5105 | 8478 | 8987 | 9183 | 9464 | 10758 | 9578 | 6386 | 7056 | 5001 | 3939
清水発電所の年間予想発電量
年間予想発電量(kWh) | 75,000 | CO2排出削減量(CO2-kg) | 23,587
６月～７月に発電量が低下するのは、梅雨時になり日射量が減ることと、気温が高くなり発電効率が低下することが原因となっています。
年間実際発電量=86,679kwh
Notes: 当発電所の年間予想発電量は75,000kWhが見込まれ、CO2排出削減量はCO2に換算して23,587kgとなります。
日射量の増える夏場は、発電量が増えると思う方もいらっしゃるかもしれませんが、実は5月が最も発電量が多くなります。
なぜかというと、一つにはシリコン型パネルは高温になると変換効率が低下してしまうので、夏場はかえって発電量が低下してしまうのと、
この発電所の場合、パネルの角度が30度と設定されているので、日射角度の関係で夏場に発電量が低下してしまう要因となっています。
また梅雨時の6～7月は日射量の低下により発電量が低下する要因となっています。
ですから春から梅雨入りするまでの時期が搔きいれ時といえます。

## Slide 58: 5.太陽光発電の仕組み
2018年7月16日の清水発電所の発電状況 （最高気温:37℃ 天気：晴れ）
この日は、天気も良く気温が上昇して、猛暑日となっています。本来は、最大出力で発電し続けるはずなのですが、実際には気温の上昇とともに、発電力が低下しています。これは太陽電池の弱点である、高温時の変換効率低下が原因となっています。と言っても十分な発電量があるわけで、晴れてくれた方が良いのです。
Chart: 

## Slide 59: 5.太陽光発電の仕組み
(1) 小矢部八伏高圧太陽光市民発電所
小矢部八伏高圧太陽光市民発電所は、小矢部市八伏に設置されています。
とやま市民エネルギー株式会社としても最初の高圧太陽光発電所であり、500kwと大出力です。
この発電所の完成により、当発電所と先発の清水発電所、臼谷発電所を合わせて3か所の発電所を所有することになりました。
年間予定発電量は586,708kwh 、年間売電収入は1,056万円と予定されています。
2023年の年間発電量は599,078kwhとなっていて、予想発電量を上回っています。
20年間の累積売電収入は約2億円と予定されています。
八伏発電所
 | 発電設備の主な構成
発電所名称 | 小矢部八伏高圧太陽光市民発電所
工法 | 野立架台設置工法
設置総出力 | 高圧連系500.24kw
モジュール型番・出力 | XLM120-370L 370w
モジュール枚数 | 1352枚
パワーコンディショナ | SUN2000-50KTL-JPM0 49.5kw/8台
キュービクル | 500KVA／１式
年間予想発電量 | 586,708kWh
CO2排出削減量 | 324,400.47 CO2-kg
Notes: 小矢部八伏高圧太陽光市民発電所は、小矢部市八伏に設置されています。
とやま市民エネルギー株式会社としても最初の高圧太陽光発電所であり、500kwと大出力です。
この発電所の完成により、当発電所と先発の清水発電所、臼谷発電所を合わせて3か所の発電所を所有することになりました。
年間予定発電量は586,708kwh 、年間売電収入は1,056万円と予定されています。
2023年の年間発電量は599,078kwhとなっていて、予想発電量を上回っています。
20年間の累積売電収入は約2億円と予定されています。

## Slide 60: 5.太陽光発電の仕組み
(2) 八伏発電所の年間発電量
５月は、気温がそれほど高くないことと、梅雨の時期にもまだ早いので、最も発電量が多くなりますが、８月も晴れの日が多く、台風の影響を受けなければかなり発電量が期待できます。
年間予想発電量(kWh) | 586,708 | CO2排出削減量(CO2-kg) | 324,400
発電量 599,078kwh
Notes: ５月は、気温がそれほど高くないことと、梅雨の時期にもまだ早いので、最も発電量が多くなりますが、８月も晴れの日が多く、台風の影響を受けなければかなり発電量が期待できます。

## Slide 61: 6.低炭素社会実現のために
卒ＦＩＴに向けて
住宅用太陽光発電は、FITでも１０年が期限なので、その後は低い価格での売電になってしまいます。しかし最近価格が下がってきた蓄電池を併用することにより、その後も太陽光発電を有効に利用できるようになります。日中に自家消費した以外の電力を蓄電したり、夜間の低価な電力を蓄電することで、日中で天気が悪い時でも電池から電力を供給できます。これにより、余剰電力の一部を蓄電できるので、電力会社への電気料も削減できるし、自家発電した電力を有効に利用できることになります。停電時にも電力を利用できることもメリットになります。
Notes: 住宅用太陽光発電は、FITでも１０年が期限なので、その後は低い価格での売電になってしまいます。しかし最近価格が下がってきた蓄電池を併用することにより、その後も太陽光発電を有効に利用できるようになります。日中に自家消費した以外の電力を蓄電したり、夜間の低価な電力を蓄電することで、日中で天気が悪い時でも電池から電力を供給できます。これにより、余剰電力の一部を蓄電できるので、電力会社への電気料も削減できるし、自家発電した電力を有効に利用できることになります。停電時にも電力を利用できることもメリットになります。

## Slide 62
終わり

## Slide 63: 5.太陽光発電の仕組み
ペロブスカイト太陽電池
NHK：どこでも太陽電池研究室
世界が競う研究の最先端にいる東京大学の瀬川浩司教授に密着！開発現場での試みを描く。
Notes: トゥクトゥクの屋根でも家の壁でも、どこでも発電できる太陽電池が実用化寸前！
世界が競う研究の最先端にいる東京大学の瀬川浩司教授に密着！開発現場での試みを描く。
東京大学で瀬川浩司教授が研究するペロブスカイト太陽電池。各国が実用化を競っている。
従来の太陽電池よりエネルギーの変換効率が高いと見込まれる。さらに大型パネルで場所をとる従来型に比べ、こちらはフィルムなど薄く曲がりやすいものに材料を吹き付ければ、窓やヘッドフォンに貼って発電も可能。狭い日本で期待大。「実用化には大型化と発電効率アップが課題！」瀬川教授と研究者たち、企業も入り混じる開発現場に密着する。

## Slide 64: 5.太陽光発電の仕組み
ペロブスカイト太陽電池
NHK：どこでも太陽電池研究室
国内では、政府の支援を受けて5つの企業グループが開発を進めている。 大手化学メーカーの「積水化学工業」もその1つで、10年前から技術開発を進めている。
Notes: ペロブスカイト太陽電池は湿度が高い環境に弱いほか、一般的な照明の光でも性能が劣化してしまうという。 非常に繊細な技術だという印象を受けた。 製造装置を見ると、横幅30センチのロール状になっているフィルムに結晶構造の元となる材料を塗り付けていた。 半機能的にはもうこの状態で発電できるそうだ。ただ、このまま屋外に出すとすぐに劣化して使い物にならなくなるという。 そこで会社が研究を重ねているのがフィルムを保護する技術だ。 この会社は精密機器にほこりや湿気が入り込まないよう密閉して保護する技術に長けている。これをペロブスカイト太陽電池にも応用しようというのだ。 この工程は企業秘密ということで残念ながら見ることができなかったが、実用化に向けては不可欠な工程だという。 この分野では他社をリードしていると、担当者が自信をもって話していたのが印象的だった。透明のフィルムが最後の工程を通ると、材料が塗られて黒色になって出てきた。
研究所の担当者がおもむろに見せてくれたのが、小瓶に入った液体だった。これがペロブスカイトという結晶構造の材料だという。 主な原料はヨウ素。日本はチリに次ぐ世界2位の生産国だ。 日本の国土の地下には、ヨウ素を豊富に含んだ地下水があり、ここからヨウ素を取り出している。つまり原料を国内で調達できるということだ。 ロシアのウクライナ侵攻や米中の対立などで原材料のサプライチェーン＝供給網の強化が課題となるなか、経済安全保障の強化にもつながると期待されている。

## Slide 65: 5.太陽光発電の仕組み
ペロブスカイト太陽電池
NHK：どこでも太陽電池研究室
ペロブスカイト太陽電池は、太陽光を透過させることもでき波長の短い光を吸収して、波長の長い光を透過させてシリコン太陽電池で発電させることができます。このようなハイブリッドな太陽光パネルが研究されています。
Notes: ペロブスカイト太陽電池は湿度が高い環境に弱いほか、一般的な照明の光でも性能が劣化してしまうという。 非常に繊細な技術だという印象を受けた。 製造装置を見ると、横幅30センチのロール状になっているフィルムに結晶構造の元となる材料を塗り付けていた。 半機能的にはもうこの状態で発電できるそうだ。ただ、このまま屋外に出すとすぐに劣化して使い物にならなくなるという。 そこで会社が研究を重ねているのがフィルムを保護する技術だ。 この会社は精密機器にほこりや湿気が入り込まないよう密閉して保護する技術に長けている。これをペロブスカイト太陽電池にも応用しようというのだ。 この工程は企業秘密ということで残念ながら見ることができなかったが、実用化に向けては不可欠な工程だという。 この分野では他社をリードしていると、担当者が自信をもって話していたのが印象的だった。透明のフィルムが最後の工程を通ると、材料が塗られて黒色になって出てきた。
研究所の担当者がおもむろに見せてくれたのが、小瓶に入った液体だった。これがペロブスカイトという結晶構造の材料だという。 主な原料はヨウ素。日本はチリに次ぐ世界2位の生産国だ。 日本の国土の地下には、ヨウ素を豊富に含んだ地下水があり、ここからヨウ素を取り出している。つまり原料を国内で調達できるということだ。 ロシアのウクライナ侵攻や米中の対立などで原材料のサプライチェーン＝供給網の強化が課題となるなか、経済安全保障の強化にもつながると期待されている。

## Slide 66: 5.太陽光発電の仕組み
ペロブスカイト太陽電池
NHK：どこでも太陽電池研究室
ソーラーカーのレースでもペロブスカイト太陽光パネルを使用したソーラーカーが出場し完走しています。日照条件が良くなくても1000Wを超える発電が可能となります。
世界中でペロブスカイト太陽電池の開発が進められています。
Notes: ペロブスカイト太陽電池は湿度が高い環境に弱いほか、一般的な照明の光でも性能が劣化してしまうという。 非常に繊細な技術だという印象を受けた。 製造装置を見ると、横幅30センチのロール状になっているフィルムに結晶構造の元となる材料を塗り付けていた。 半機能的にはもうこの状態で発電できるそうだ。ただ、このまま屋外に出すとすぐに劣化して使い物にならなくなるという。 そこで会社が研究を重ねているのがフィルムを保護する技術だ。 この会社は精密機器にほこりや湿気が入り込まないよう密閉して保護する技術に長けている。これをペロブスカイト太陽電池にも応用しようというのだ。 この工程は企業秘密ということで残念ながら見ることができなかったが、実用化に向けては不可欠な工程だという。 この分野では他社をリードしていると、担当者が自信をもって話していたのが印象的だった。透明のフィルムが最後の工程を通ると、材料が塗られて黒色になって出てきた。
研究所の担当者がおもむろに見せてくれたのが、小瓶に入った液体だった。これがペロブスカイトという結晶構造の材料だという。 主な原料はヨウ素。日本はチリに次ぐ世界2位の生産国だ。 日本の国土の地下には、ヨウ素を豊富に含んだ地下水があり、ここからヨウ素を取り出している。つまり原料を国内で調達できるということだ。 ロシアのウクライナ侵攻や米中の対立などで原材料のサプライチェーン＝供給網の強化が課題となるなか、経済安全保障の強化にもつながると期待されている。